РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2021  № 43

с.Киселево

«Об утверждении  муниципальной  долгосрочной

целевой  программы «Комплексное  развитие

объектов  коммунальной  инфраструктуры

Киселевского сельского поселения Красносулинского

района на 2021 год и перспективное развитие до 2029г»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   в соответствии с постановлением Администрации  Киселевского сельского поселения  от 28.02.2012 года N 20/1  «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Киселевское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального  образования  «Киселевское сельское  поселение» и ст.33  Устава муниципального образования  Киселевского сельского поселения, Администрация Киселевского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  долгосрочную целевую программу      «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и перспективное развитие до 2029г», изложив в  редакции, согласно приложения.

2. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения № 75 от 29.08.2012г «Об утверждении   муниципальной  долгосрочной целевой     программы    «Комплексное         развитие  объектов            коммунальной            инфраструктуры

Киселевского сельского поселения Красносулинского  района на 2015-2017 годы» считать утратившим силу.

3. Установить, что в ходе реализации  муниципальной долгосрочной  целевой программы      «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и перспективное развитие до 2029г»  корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств  федерального, областного и местного бюджетов, привлеченных средств.

4. Настоящее постановление  подлежит обнародованию на информационных стендах и официальном сайте поселения.

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения                                                           О.И.Каралкин

Приложение к постановлению

Администрации Киселевского

сельского поселения  от 01.06.2021  № 43

Программа

«Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2021г и перспективное развитие до 2029г.»

Состав программного документа:

- Паспорт программы;

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

- Управление программой.

Раздел 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2013-2017 годы и перспективное развитие до 2029г (далее Программа). |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план муниципального образования «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области . |
| Заказчик Программы | Администрация Киселевского сельского поселения Красносулинского района. |
| Разработчик | Администрация Киселевского сельского поселения Красносулинского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры Киселевского сельского поселения Красносулинского района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2021г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников : План до 2029 года - 185842.52 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Киселевского сельского поселения Красносулинского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; –повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа   определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет  185842.52    тыс. руб. в том числе:

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Киселевского сельского поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры поселение до 2029г - 185842.52    тыс. руб.

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных средств, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Выполнение данной задачи будет обеспечено путем формирования условий, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств федерального, областного бюджетов для реализации инвестиционных проектов. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления и снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;

Сроки реализации мероприятий программы – 2021 год и перспективное развитие до 2029г.

Раздел 2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры*

2.1. Общие сведения о сельском поселении

Территория Киселевского сельского поселения находится в западной части Красносулинского района. С севера граничит с  территорией  Гуково-Гнилушевского сельского поселения, с востока с Ударниковским сельским поселением Красносулинского района, городским округом Новошахтинск, Октябрьским районом Ростовской области, по югу с  Родионово- Несветайским районом Ростовской области, с запада граница совпадает с Государственной границей Российской Федерации, с Украиной.

Границы муниципального образования Киселевского сельского поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский  район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)». Населенные пункты располагаются вдоль водного зеркала водохранилища, реки Кундрючья и балок, в целом хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

## Общая площадь муниципального образования Киселевское  сельское поселение 190, 05кв.км.

В настоящее время территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 10 км.

В состав Киселевского сельского поселения входит 13 населенных пунктов:          с. Киселево (Административный центр сельского поселения), с.Павловка, с.Ребриковка, х.Первомайский, х.Коминтерн, п. Закордонный, х.Украинский х.Бобров х.Черников, х.Шахтенки, х.Богненко, х.Петровский, х.Личный Труд.

Гидрографическая сеть представлена р. Бургуста, Большая Бургуста, Малая Бургуста, Кундрючья, Большой Несветай; с востока находится акватория Соколовского водохранилища.

По территории МО Киселевское  сельское поселение проходит  железнодорожная линия трасса федеральной автодороги М-19 где, у государственной границы расположен таможенный пункт.

Расстояние от административного сельского поселения  с. Киселево до районного центра Красный Сулин 23 км.

# Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития  Киселевского сельского поселения

Основу экономической деятельности Киселевского сельского поселения, как и Красносулинского района в целом, составляют сельскохозяйственные предприятия, предприятия   угольной отрасли, добычи нерудных полезных ископаемых.

База экономического развития сельского поселения содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения. Киселевское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния  г. Красный Сулин, г.Новошахтинск и Красносулинской экономической зоны.

Существующее состояние коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

На сегодняшний день источником водоснабжения населения являются централизованные системы в следующих населенных пунктах:  с. Киселево, х. Бобров, х.Украинский, х. Шахтенки, х.Черников.

Обеспечение питьевой водой с. Киселево, х.Черников  осуществляется  Красносулинский  ПУ ГУП РО «УРСВ»  из Соколовского водохранилища.  х.Украинский и х.Бобров обслуживает  Гуковский  ПУ ГУП РО «УРСВ», в х. Шахтенки  Новошахтинский ПУ ГУП РО «УРСВ».

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов  с.Павловка, х. Ребриковка, х. Петровский, х. Богненко, х. Черников, п. Закордонный, х.Первомайский, х. Коминтерн  являются местные колодцы. Ежегодно ведутся работы по  замене ветхих срубов.

Все объекты водоснабжения Киселевского сельского введены в эксплуатацию в 1958-1977г.

Эксплуатация насосных станций оборудования ВКХ составляет 30-50 лет. Степень износа магистральных и разводящих водопроводных сетей составляет 75-85 %, а на отдельных участках – 100 %. Износ строительной части сооружений водопроводного хозяйства - 85-90%. Качество питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по таким показателям, как взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты, общая жесткость. За длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел их физический и технологический износ .

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 60-80 процентов (приложения №1).

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения   
     Киселевского сельского поселения служат как подземные воды, так и поверхностные воды:

- х. Шахтенки,  подключены к системе водоснабжения г. Новошахтинска;

- х. Бобров, х. Украинский подключены к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу;

- с. Киселево, с. Павловка, с. Ребриковка, х. Коминтерн, п. Первомайский, х. Богненко, х. Черников, п. Закордонный – снабжаются водой из местных подземных источников.

Централизованная система водоснабжения имеется в х. Шахтенки, с. Киселево, х. Черников, х. Бобров, х. Украинский.

Часть жителей населенных пунктов, включенных в состав сельского поселения, получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев.

Степень централизации системы водоснабжения составляет 29%.

Удельная норма водопотребления составляет 50,2 л/сут. на 1 чел.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской области качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

Канализация

В настоящее время централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.

Отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих, в основном, на угольном топливе.

# Газоснабжение

В рамках Программы газификации регионов Российской Федерации финансируемой за счет средств ОАО «Газпром», строительство объектов в Киселевском сельском поселении   не предусмотрено.

Областной программой газификации населенных пунктов Ростовской области  по поселению предусмотрено строительство следующих объектов:

- Распределительный газопровод в х. Бобров Киселевского сельского поселения;

Были подключены к газоснабжению: х.Шахтенки-2018г,  х.Украинский- 2020г.

Разработана  проектно-сметная документация на объекты:

1.Газификация х. Петровский

2.Газификация х. Черников

3.Газификация х. Богненко

Кроме того,  предполагается  разработка  проектно-сметной документации на объекты:

1.Газификация  х. Коминтерн

2.Газификация х. Первомайский

3.Газификация с. Павловка

4.Газификация п. Закордонный

5.Газификация х. Ребриковка

Газоснабжение природным сетевым газом имеется в с. Киселево, х.Шахтенки, х.Украинский.. К х. Бобров подведены межпоселковые газопроводы. Изготовлены расчетные схемы газоснабжения на с.Павловка, с.Ребриковка, х.Черников, х.Петровский, х.Богненко, х.Шахтенки, х.Коминтерн, х.Украинский и х.Бобров.

# Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 1474,6 тыс. кВт.ч.

# Связь

В поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь имеется в с. Киселево.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

Отделения связи расположены в с. Киселево.

# Санитарная очистка территории

В настоящее время организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

# Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные услуги

Предложения по развитию планировочной структуры  Киселевского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа развития территории, перспектив развития и анализа социально-экономического потенциала территории и инвестиционной привлекательности, анализа сложившейся структуры расселения и  системы межселенного обслуживания, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов.

Наличие сформировавшейся  системы расселения  на основе развитой производственной базы, представленной крупными предприятиями угольной отрасли и добычи и переработки нерудных полезных ископаемых, развитого сельскохозяйственного сектора , предприятий транспортной инфраструктуры позволяют предположить на расчетный срок активное  развитие с.  Киселево как административного центра сельского поселения, где будет продолжать формироваться общественный центр, будут   размещены учреждения социальной инфраструктуры, обслуживания населения , будет сформирован  деловой центр. Наиболее динамично развивающимися в течение расчетного срока кроме административного центра сельского поселения с. Киселево, предполагаются населенные пункты  х.Украинский, х.Коминтерн, х.Шахтенки, х.Черников.

Намечается формирование  на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, производственных и деловых зон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Формируются система коммуникативного обслуживания  вдоль автодороги  М-19, проектируемой магистрали М-4- Украина, развивается сеть автодорог приграничной зоны.

Формируется ландшафтно-рекреационная зона, система  социальной рекреации и туризма создается  на основе живописных ландшафтов р. Кундрючья и садоводческих массивов.

Населенные пункты располагаются вдоль водного зеркала водохранилища, реки Кундрючья и балок, в целом хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

В соответствии с утвержденным генеральным планом ГО Гуково, границы сельского поселения могут быть изменены по мере реализации решений генерального плана.

В проекте даны предложения по установлению границ населенных пунктов. Проектные предложения даны с учетом анализа условий развития и перспектив развития населенных пунктов на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу для территориального развития.

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа развития территории, перспектив развития и анализа социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов. Населенные пункты располагаются вдоль водоемов, реки  и балок.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается с Киселево, где формируется общественно-деловой и административный центр всего поселения, развивается зона рекреации.

Территории под комплексное жилищное строительство отводятся в развивающихся населенных пунктах - Украинский, Ребриковка, Первомайский, Шахтенки, Черников,  Коминтерн. В населенных пунктах Богненко, Бобров планируется незначительное увеличение  территории жилой зоны на расчетный срок. Развитие населенных пунктов  Петровский, Закордонный,  планируется с учетом планировочных ограничений.

# Жилищный фонд

Общее количество жилого фонда Киселевского сельского поселения по данным Бюро технической инвентаризации Красносулинского района составляет на 01.01.2011года – 82,8 тыс. квадратных метров общей площади или 28,8 м2 на 1 жителя. Жилой фонд размещается  в основном в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Всего в сельском поселении 1292 жилых дома и 198 квартир в многоквартирных домах.

Ниже в таблице приводится ориентировочное распределение жилищного фонда по населённым пунктам Киселевского сельского поселения на 1 января 2011 года.

Таблица №3

| Населённый пункт | Общая жилая площадь, тыс. кв.м | Численность населения, человек | Норма жилой обеспечен- ности, кв.м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Киселево | 22,2 | 772 | 28,8 |
| село Павловка | 7,3 | 253 | 28,8 |
| село Ребриковка | 4 | 139 | 28,8 |
| хутор Коминтерн | 5,8 | 202 | 28,8 |
| хутор Первомайский | 1,3 | 45 | 28,8 |
| посёлок Закордонный | 1,5 ( 0,08тыс. кв м аварийных | 52 | 28,8 |
| хутор Личный труд | 1,6 | 55 | 28,8 |
| хутор Петровский | 4,1 | 143 | 28,8 |
| хутор Украинский | 7,9 | 275 | 28,8 |
| хутор Бобров | 5,9 (1,99тыс. кв м аварийных | 205 | 28,8 |
| хутор Черников | 9,9 | 344 | 28,8 |
| хутор Шахтенки | 8,5 0,18тыс. кв м аварийных | 295 | 28,8 |
| хутор Богненко | 2,8 | 98 | 28,8 |
| Итого | 82,8 | 2878 | 28,8 |

Средний показатель  жилищной обеспеченности – 28,8 м2/чел., что  намного выше средних   показателей по  Красносулинскому району (22,2 кв. м на жителя).

Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в 	индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

По материалу стен жилых домов - кирпич или камень.

К числу основных задач жилищной политики Киселевского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

-строительство нового жилищного фонда в целях  создания условий для  предоставления каждой семье отдельного дома;

-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку.

Показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок планируется в размере  29,2 м2 на жителя, при этом общее количество жилищного фонда составит  87,6 тыс.м2 общей площади, объем нового жилищного строительства – 7,1 тыс.м2 общей площади. Типом застройки на расчетный срок предлагается индивидуальная малоэтажная с участками. Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов  на основании комплексной оценки территории , перспектив развития территории населенных пунктов ,  оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье  ,  потенциала развития производственных и аграрных предприятий , уровня развития  социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства. Особенностью является наличие жилого фонда на подработанных территориях, где действует программа расселения и наличие планировочных ограничений на территории населенных пунктов  Петровский, Личный Труд, связанных с закрытием шахт.

Территории комплексного жилищного строительства

| Наименование населенных пунктов | Территория комплексного жилищного строительства, га | Территория комплексно го жилищного строительства, перспектива, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Киселево | 28,0 | 16,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х.Украинский | 10,0 | 10,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| с.Ребриковка | 10.0 | 10,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| с.Павловка | 8,0 | 8, 0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х.Коминтерн | 6,0 | 4,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х.Черников | 8,0 | 5,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х.Шахтенки | 15 | 6,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х.Петровский | 10 | 10 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х.Первомайский | 10 | 15 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х.Богненко | 15 | 10 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| ВСЕГО: | 120 | 80,0 |  |  |

### Население и демографическая ситуация

Численность населения сельского поселения по состоянию на 2010г. составляет 2878 человек, в том числе села Киселево -785 человек, села Павловка - 254 человек, села Ребриковка -141 человек, хутора Украинский – 278 человека, хутора Бобров -209 человека, хутора Коминтерн -206человека, посёлка Закордонный – 53 человек, хутора Первомайский - 46 человек, хутора Черников - 373 человек, хутора Личный Труд - 88 человек, хутора Богненко - 101 человек, хутора Петровский - 165 человек и хутора Шахтенки - 303 человек. Плотность населения поселения  составляет 15,1 человек на 1 кв.км.

Распределение численности населения по населённым пунктам

Таблица№2

| Наименование населенного пункта | Население, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г. |
| Киселевское СП | 2648 |
| с. Киселево | 759 |
| с. Павловка | 231 |
| с. Ребриковка | 144 |
| х. Коминтерн | 218 |
| х. Первомайский | 47 |
| п. Закордонный | 59 |
| х. Украинский | 258 |
| х. Бобров | 179 |
| х. Черников | 305 |
| х. Шахтенки | 234 |
| х. Богненко | 92 |
| х. Петровский | 122 |
| х. Личный труд | - |

Демографическая ситуация в поселении, как и в Ростовской области в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся), сменившая естественный прирост  еще в середине 90-х годов прошлого века, сохраняется и остается основным фактором сокращения численности населения поселения. На территории поселения коэффициент естественной убыли на 1000 чел. населения в целом составляет 10 чел/1000жит.

Причинами снижения численности населения являются:

- переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне общего старения населения;

- недостаток мест приложения труда в поселении, что приводит к оттоку населения;

- отсутствие специальных учебных заведений, что создает отток молодежи.

Развитие сельскохозяйственного производства на промышленной основе и перспектива создания новых рабочих мест  в дальнейшем могут предотвратить убыль населения и способствовать небольшому росту численности населения.

Численность населения Киселевского сельского поселения в настоящее время составляет 2648 человек. В состав Киселевского сельского поселения, помимо села Киселево, входит ещё два села, девять  хуторов и один посёлок. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители села Киселево (в нём проживает 759 человек) -  около 28,7 % от общего числа населения Киселевского сельского  поселения.  71,3% населения проживает на территориях остальных сёл, посёлка  и хуторов.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Киселевского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2900 человек и на перспективу – 3000 человек.

Ниже в таблице приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Киселевского сельского поселения, по состоянию на конец 2010 г.

Перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Киселевского сельского поселения

Таблица№5

| № п/п | Наименование | Место нахождения | Кол-во раб. | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» | Киселевское с/п 882км+700м автомагистрали | 769 | Эксплуатация нефтегазодобывающих производств |
| 2 | ООО «Поле» | с. Киселево |  |  |
| 3 | ООО «Бирюза» | с. Киселево |  | Пищевая промышленность |
| 4 | ООО «Прогресс» | х. Бобров | 185 | Производство мебели |
| 5 | ООО АФ «Топаз» | с. Киселево | 302 | Растениеводство |
| 6 | ООО АФ «Талисман» | с. Киселево | 14 | Растениеводство |
| 7 | СПК «Заветы Ленина» | х. Черников | 57 | Растениеводство |
| 8 | ООО «Маг» |  | 8 | Растениеводство |
| 9 | ЗАО «Пригородное» |  |  | Растениеводство |
| 10 | ООО «Дорстрой - Информ» | Соколовский карьер | 157 | Карьер |
| 11 | ООО «Гранит» | 0,2-0,3 км южнее х. Шахтенки | 28 | Карьер |
| 12 | ООО «Сатурн» | х. Шахтенки |  | Карьер |
| 13 | ООО «Карнеол» | х. Шахтенки |  | Карьер |
| 14 | Крестьянско- фермерские хозяйства 31 ед. | Территория поселения |  | Производство сельскохозяйственной продукции |

Транспортная инфраструктура

Дорожная сеть Киселевского сельского поселения представлена участком дороги М-19 и сетью местных дорог. Местные дороги соединяют населенные пункты и обеспечивают выезд на автодорогу Новошахтинск-Гуково.

В поселении имеется автобусный маршрут Новошахтинск – Киселево - Новошахтинск. Общая протяженность автодорог вне населенных пунктов – 59,5 км, в том числе 38,6 с твердым покрытием. В целом территория поселения обеспечена транспортными связями достаточно, однако состояние дорожного покрытия местных дорог не позволяет в полной мере использовать их в качестве транспортных связей.

Развитие транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учетом нужд населения).

На расчетный срок:

- трассировка и строительство части автодороги «Украина - Красный Сулин – Усть-Донецк», проходящей по территории сельского поселения.

- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Инженерная инфраструктура

# Водоснабжение

Раздел Программы разработан с учетом требований документов:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения намечаются:

- х. Шахтенки,  подключаются к системе водоснабжения г. Новошахтинска (как и в настоящее время);

- п. Закордонный, п. Первомайский, х. Коминтерн, х. Черников, х. Богненко, х.Петровский предлагается на расчетный срок подключить к системе группового Шахтинско-Донского водопровода (на I очередь предусматривается организация централизованного водоснабжения на базе местных подземных источников);

- х. Бобров, х. Украинский снабжаются водой из группового Гуково-Гундоровского водопровода (как и в настоящее время);

- с. Киселево, с. Ребриковка, с. Павловка предлагается подключить к системе Гуково-Гундоровского водопровода.

Разработанный проект на строительство второй нитки Гуково-Гундоровского водопровода позволит повысить надежность водоснабжения и обеспечить водой ряд населенных пунктов.

Подключение ряда населенных пунктов Киселевского сельского поселения к системе Шахтинско-Донского группового водопровода (ШДВ) вызвано предполагаемой реконструкцией ШДВ (по проекту ООО «Ростовгипрошахт»). В результате реконструкции будет стабилизирована подача речной воды на станцию водоподготовки в г. Шахты, и далее в г. Новошахтинск, г. Красный Сулин, и прилегающие к ним населенные пункты.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходима доразведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов, водоснабжение которых предусматривается из местных источников.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, с учетом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в Ростовской области, предлагается принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества приведена в табл. 1.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества жилой застройки Киселевского сельского поселения (для систем централизованного водоснабжения)

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Расход воды питьевого качества, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный расчет |
| 1 | с. Киселево | 176,2 | 199,7 |
| 2 | с. Павловка | 41,6 | 52,9 |
| 3 | с. Ребриковка | 23,3 | 29,9 |
| 4 | х. Коминтерн | 32,0 | 43,0 |
| 5 | х. Первомайский | 7,6 | 10,5 |
| 6 | п. Закордонный | 8,0 | 10,1 |
| 7 | х. Украинский | 57,1 | 71,0 |
| 8 | х. Бобров | 42,1 | 53,0 |
| 9 | х. Черников | 79,5 | 97,1 |
| 10 | х. Шахтенки | 60,7 | 74,3 |
| 11 | х. Богненко | 21,3 | 26,4 |
| 12 | х. Петровский | 27,1 | 34,8 |
| 13 | х. Личный Труд |  |  |
|  | Итого | 576,4 | 702,7 |

Схема водоснабжения в населенных пунктах принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Зона санитарной охраны

На последующих стадиях проектирования необходимо выполнить гидрогеологические изыскания на подземные воды и утверждение их эксплуатационных запасов – для населенных пунктов, водоснабжение которых базируется на местных источниках.

Местоположение проектируемых скважин уточняется на основании данных гидрогеологических изысканий.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

- В пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов:

- для п. Закордонный, п. Первомайский, х. Коминтерн, х. Черников, х.Богненко, х. Петровский (на I очередь).

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров (или водонапорных башен), насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обеззараживания воды - х. Коминтерн, х. Петровский, х. Первомайский, х. Богненко, п.Закордонный, х. Черников.

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- резервуары: с.Киселево, х.Бобров, х.Украинский.

- Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов – п.Закордонный, п. Первомайский, х.Коминтерн, х. Черников, х. Богненко, х. Петровский (на I очередь).

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – с.Киселево, с. Павловка, с. Ребриковка, п. Первомайский, х. Богненко, х.Черников, х. Украинский.

- Строительство водопроводных сетей.

- Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Киселево, х. Украинский, х.Бобров.

Резервирование территорий объектов водоснабжения:

- Зоны проектируемых водозаборов и зоны их санитарной охраны (зоны для станций водоподготовки, обеззараживания, резервуаров чистой воды входят в зоны водозаборов).

- Зоны для строительства водонапорных башен и резервуаров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, сооружений водоподготовки – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от других сооружений (насосные станции)  - не менее 15 м.

Точные места размещения водопроводных сооружений, резервуаров воды генеральным планом не определяются, выявляются на последующей стадии проектирования специализированной организацией (с учетом результатов гидравлического расчета и т.п.).

Канализация

Раздел разработан в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расход не включены расходы воды на полив зеленых насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки населенного пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др.).

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки в х. Коминтерн, х. Первомайский, п. Закордонный, х. Украинский, х. Бобров, х. Черников, х.Богненко, х. Петровский, с. Киселево, с. Ребриковка, с. Павловка.

2. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости).

3. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Резервирование территории для объектов канализации требуется:

1. Зоны для размещения канализационных очистных сооружений в населенных пунктах сельского поселения. (Проекты КОС, предусмотренные с учетом новейших технологий, позволяют располагать КОС на расстоянии 20-30 м от застройки).

2. Зоны для размещения канализационных насосных станций (в зависимости от производительности КНС санитарно-защитная зона ориентировочна равна 15 м).

3. Зона для размещения сетей и коллекторов канализации.

Точные места размещения коллекторов КНС генеральным планом не предусматриваются.

## Теплоснабжение

Раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

В сельском поселении не предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, подставляющих современное оборудование.

При определении расхода теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» использованы следующие параметры:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 250С;

- продолжительность отопительного периода – 184 дня;

- средняя температура отопительного периода для жилых зданий – минус 2,10С.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), расчеты приведены в разделе «Теплоснабжение» в составе генерального плана.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании.

## Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается от:

- от ГРС Мичуринский: с. Киселево, х. Первомайский, п. Закордонный, х.Коминтерн;

- от ГРС Гуково: х. Бобров, х.Украинский, с. Павловка, с. Ребриковка.

- от ГРС Новошахтинск: х.Богненко, х.Шахтенки, х. Черников, х. Петровский.

В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения приведены в табл. 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный расчет |
| 1 | с. Киселево | 1138,4 | 1516 |
| 2 | с. Павловка | 367,8 | 477,5 |
| 3 | с. Ребриковка | 202,5 | 271,5 |
| 4 | х. Коминтерн | 289,7 | 387,6 |
| 5 | х. Первомайский | 56,9 | 81,5 |
| 6 | п. Закордонный | 63,2 | 81,8 |
| 7 | х. Украинский | 400,1 | 535,4 |
| 8 | х. Бобров | 301 | 404,3 |
| 9 | х. Черников | 537,8 | 708,1 |
| 10 | х. Шахтенки | 444,4 | 566 |
| 11 | х. Богненко | 126 | 169,6 |
| 12 | х. Петровский | 202,8 | 267,4 |
| 13 | х. Личный Труд |  |  |
|  | Итого | 4130,6 | 5466,7 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия  (0,8-1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении – ШРП. ШРП могут размещаться на отдельностоящих опорах или на наружных стенах  зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа).

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство газопроводов, установка ГРП.

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

## Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.07.018-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РД 34.20.185-94.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное освещение, сельскохозяйственные потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой сельскохозяйственного развития в соответствии с укрупненными показателями электропотребления, установленными в Ростовской области.

В Ростовской области для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами установлена норма удельного электропотребления в размере 950 кВ*ч/г.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в таблице 3.

Годовой расход электроэнергии жилой застройки сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный расчет |
| 1 | с. Киселево | 727 | 746 |
| 2 | с. Павловка | 233 | 238 |
| 3 | с. Ребриковка | 128 | 133 |
| 4 | х. Коминтерн | 180 | 195 |
| 5 | х. Первомайский | 43 | 48 |
| 6 | п. Закордонный | 48 | 48 |
| 7 | х. Украинский | 256 | 266 |
| 8 | х. Бобров | 190 | 200 |
| 9 | х. Черников | 342 | 352 |
| 10 | х. Шахтенки | 280 | 285 |
| 11 | х. Богненко | 95 | 98 |
| 12 | х. Петровский | 152 | 157 |
| 13 | х. Личный Труд |  |  |
|  | Итого | 2674 | 2766 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов электроснабжения требуется:

- для строительства линий электропередачи;

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ) на участках нового строительства.

Вопросы выделения зон для этих объектов решаются вне рамок настоящего генерального плана.

## Связь

Предусматривается развитие системы связи согласно областной целевой программе Ростовской области «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области 2010-2013 годы».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи. Поэтому генеральный план не определяет мероприятии по развитию систем связи, но информирует о них.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для повышения уровня комфорта населения.

В Ростовской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки.

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

Рекомендуется предусматривать трасы для кабельной канализации, линий связи, устанавливать соответствующие ограничения на использование этих участков, а также предоставлять помещения для размещения оборудования связи.

# Санитарная очистка территории

Раздел «Санитарная очистка территории»  выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89 - ФЗ от 26.06.98;

- Исходные материалы Администрации Красносулинского района.

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов,  использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

В составе норм 5% составляют крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1м2 усовершенствованных покрытий.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 4.

Годовое накопление твердых бытовых отходов

Таблица 4

| № п/п | Населенный пункт | Годовой объем ТБО, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный расчет |
| 1 | с. Киселево | 2300 | 2355 |
| 2 | с. Павловка | 735 | 750 |
| 3 | с. Ребриковка | 405 | 420 |
| 4 | х. Коминтерн | 570 | 615 |
| 5 | х. Первомайский | 135 | 150 |
| 6 | п. Закордонный | 150 | 150 |
| 7 | х. Украинский | 810 | 840 |
| 8 | х. Бобров | 600 | 630 |
| 9 | х. Черников | 1080 | 1110 |
| 10 | х. Шахтенки | 885 | 900 |
| 11 | х. Богненко | 300 | 315 |
| 12 | х. Петровский | 480 | 495 |
| 13 | х. Личный Труд | - | - |
|  | Итого | 8450 | 8730 |

Для неканализованной части малоэтажной застройки (до завершения 1 очереди строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в год. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Ветеринарные отходы следует обезвреживать на специальных сооружениях.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртуть содержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Отработанные горюче – смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района. Проект межмуниципального полигона твердых бытовых отходов в Красносулинском районе Ростовской области разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» (г. Москва) в 2008 г. На полигоне предусматривается обезвреживание ТБО ряда муниципальных образований.

Полигон размещается в отработанном карьере песчаника юго-западнее п.Аютинский, на расстоянии 1,5 км от поселка в 1,0 км северо-восточнее х. Пушкин и в 1,5 км севернее трассы Ростов-Харьков. Земельный участок ранее использовался как карьер для разработки грунта.

Общая площадь участка в границах отвода земель составляет 52 га (два участка непосредственно примыкающие друг к другу). Площадь участка для захоронения ТБО составляет 33,91 га.

Предусмотрена санитарно-защитная зона 1000 м между полигоном и х. Пушкин; соблюдается водоохранная зона вдоль р. Аюта, равная 100 м.

Полигон рассчитан на срок эксплуатации 21 год. Мощность полигона 348,2 тыс.м3/год (85,3 тыс.т/год). Общий объем захоронения ТБО 37617,3 тыс.т.

# Программные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов Киселевского сельского поселения

С. КИСЕЛЕВО

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения села служат подземные воды. В селе имеется 3 водозаборных сооружения (скважины) и 3 насосных станции 1-го подъёма производительностью  200 м3/сут, подающие воду в село.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей села осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |
| 765 | 765 | 765 | 0 |

В селе имеются 4 водонапорные башни, со стальными колоннами - ёмкостью 70 м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей составляет 19 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 19 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь и на расчётный срок предусматриваются подземные воды Гуково-Гундоровского водопровода.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения села должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования могут предусматриваться также из прудов. Имеется и Соколовское водохранилище, воду из которого можно использовать для тушения пожаров.

Хранение противопожарного запаса предполагается в водонапорных башнях и  проектируемом резервуаре.

Принимая во внимание, что прокладка водовода на отдельных участках осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление с. Киселёво на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,765 | 105,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,785 | 125,6 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 10,5 |  |  | 12,6 |
|  | Итого |  |  | 115,7 |  |  | 138,2 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 32 | 1,6 | 50 | 32 | 1,6 |
| Свиньи | 15 | 106 | 1,6 | 15 | 106 | 1,6 |
| Овцы и козы | 6 | 15 | 0,09 | 6 | 15 | 0,09 |
| Птица | 1 | 1585 | 1,6 | 1 | 1585 | 1,6 |
| Итого: |  |  | 4,9 |  |  | 4,9 |

Таблица 3*

Расход воды для животных общественного сектора

| № п/п | Группа животных | Норма водопотребления, л/сут | Кол-во голов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свиньи | 15 | 1163 | 17,4 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; дополнительно принято 5 л/с на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 115,7 | 138,2 |
| 2 | Расходы воды для животных | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Полив территорий общественного пользования | 38,2 | 39,2 |
| 4 | Производственные нужды | 17,4 | 17,4 |
| 6 | Итого | 176,2 | 199,7 |

Существующая схема водоснабжения села максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорные башни, и поступает в разводящую сеть села.

Для развития водоснабжения села предлагается:

1.Предусматривается подключение села к групповому Гундоровскому водопроводу; прокладка водопроводных сетей.

2.Капитальный ремонт водопроводных сетей, протяженностью 8,0 км (в соответствии с Комплексной программой модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов в Красносулинском районе на 2010-2013 годы).

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в селе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности села.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод. Параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В селе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод с. Киселево приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 765 | 115,7 | 785 | 138,2 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предлагается сточные воды отводить на очистку на КОС возле села.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных сетей.

- Строительство канализационных очистных сооружений.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях села проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном

теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,6 | 5,1 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 7,4 | 10,5 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 886 | 1257 |

## Газоснабжение

Село Киселево газифицировано природным газом, от ГРС «Мичуринский». Село в настоящее время газифицировано на 100%.

Природный газ подается в село на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 759 | 785 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 229,5 | 235,5 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 22,9 | 23,5 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 886 | 1257 |
|  | Итого | -//- | 1138,4 | 1516 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение села осуществляется от сетей ОАО «Ростовэнерго».

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть села работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории села расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения села остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 759 | 950 | 727 | 785 | 950 | 746 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок села и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе.

## Связь

В селе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

В селе имеется 162 номера проводной телефонной связи. АТС установлена на ул. Мичурина, д. 4.

Обеспечение связью расчетного числа абонентов телефонной связи будет осуществляться от существующей АТС.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Село находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

В с. Киселево имеется отделение связи.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В селе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин. В селе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории села предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 2300 | 2355 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

В с. Киселево имеется два кладбища. Кладбище (в районе ул. Потёмкина) площадью 7915,9 м2 открыто для захоронений. Кладбище (в районе ул. Веселая) площадью 10000 м2 закрыто (разрешается подхоронение).

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

- Благоустройство территории, прилегающей к Соколовскому водохранилищу.

- Благоустройство прудов.

С. ПАВЛОВКА

## Водоснабжение

Существующее положение

Жители обеспечиваются питьевой водой из индивидуальных колодцев. Ориентировочный объем потребляемой воды 18 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей села осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 231 | 0 | 0 | 0 | 231 |

Регулирующие ёмкости отсутствуют.

Водопроводная сеть отсутствует.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются  подземные воды – Гуково-Гундоровского водопровода..

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения села должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются также из реки Кундрючья.

Хранение противопожарного запаса предполагается в проектируемых резервуарах.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, предлагается для с. Павловка принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Водопотребление с. Павловка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,245 | 33,7 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,250 | 44,0 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 3,4 |  |  | 4,4 |
|  | Итого |  |  | 37,1 |  |  | 48,4 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 69 | 3,5 | 50 | 69 | 3,5 |
| Свиньи | 15 | 20 | 0,3 | 15 | 20 | 0,3 |
| Овцы и козы | 6 | 10 | 0,06 | 6 | 10 | 0,06 |
| Птица | 1 | 615 | 0,6 | 1 | 615 | 0,6 |
| Итого: |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 37,1 | 48,4 |
| 2 | Расходы воды для животных | 4,5 | 4,5 |
| 6 | Итого | 41,6 | 52,9 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Для развития водоснабжения села предлагается:

- Подключение села к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу.

- Строительство водопроводных сетей и сооружений.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в селе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности села.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов. Параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В селе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод с. Павловка приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 245 | 37,1 | 250 | 48,4 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предлагается сточные воды отводить на очистку на КОС возле село.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1.Строительство канализационных сетей.

2.Строительство канализационных очистных сооружений.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях села проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,16 | 1,62 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 2,4 | 3,3 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 287 | 395 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в селе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение села предусматривается от ГРС «Гуково». В селе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 245 | 250 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 73,5 | 75 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 7,3 | 7,5 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 287 | 395 |
|  | Итого | -//- | 367,8 | 477,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение села осуществляется от сетей ОАО «Ростовэнерго».

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западныеэлектрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть села работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории села расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения села остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 245 | 950 | 233 | 250 | 950 | 238 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок села и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В селе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Село находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. В с. Павловка имеется отделение почтовой связи.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В селе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин. В селе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории села предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 735 | 750 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

В с. Павловка имеется кладбище (в районе ул. Северной) площадью 12500 м2. Кладбище открыто для захоронений.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

- Благоустройство территории, прилегающей к р. Кундрючья и регулирование русла реки. Берегоукрепление.

С. РЕБРИКОВКА

## Водоснабжение

Существующее положение

Жители обеспечивается питьевой водой из индивидуальных колодцев. Ориентировочный объем потребляемой воды – 12,5 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» /  / водопотребление жителей села осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 135 | 0 | 0 | 0 | 135 |

Регулирующие ёмкости отсутствуют.

Водопроводная сеть отсутствует.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчётный срок предусматриваются подземные воды Гуково-Гундоровского водопровода.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения села должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются также из пруда (площадь пруда 1 га) и рек Кундрючья и Большая Бугутка. Пруд и реки используются для целей технического водоснабжения (водопой) и для сельскохозяйственных нужд.

К водоёмам должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление с. Ребриковка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,135 | 18,6 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,140 | 24,6 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 1,9 |  |  | 2,5 |
|  | Итого |  |  | 20,5 |  |  | 27,1 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 46 | 2,30 | 50 | 46 | 2,30 |
| Свиньи | 15 | 10 | 0,15 | 15 | 10 | 0,15 |
| Птица | 1 | 324 | 0,32 | 1 | 324 | 0,32 |
| Итого: |  |  | 2,77 |  |  | 2,77 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 20,5 | 27,1 |
| 2 | Расходы воды для животных | 2,8 | 2,8 |
|  | Итого | 23,3 | 29,9 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо строительство водозабора и насосной станции I подъема.

Для развития водоснабжения села предлагается:

1.Подключение села к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу.

2.Строительство водопроводных сетей и сооружений.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в селе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности села.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов. Параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В селе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод с. Ребриковка приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 135 | 20,5 | 140 | 27,1 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предлагается сточные воды отводить на очистку на КОС расположенные на землях сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях села проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,64 | 0,91 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 1,32 | 1,88 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 158 | 225 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в селе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение села предусматривается от ГРС «Гуково». В селе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 135 | 140 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 40,5 | 42 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 4,0 | 4,2 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 158 | 225 |
|  | Итого | -//- | 202,5 | 271,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение села осуществляется от сетей ОАО «Ростовэнерго».

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть села работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории села расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения села остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 135 | 950 | 128 | 140 | 950 | 133 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок села и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В селе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Село находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В селе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин. В селе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории села предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 405 | 420 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

- Благоустройство территории, прилегающей к р. Большая Бугутка и к р. Кундрючья.

- Благоустройство пруда.

Х. КОМИНТЕРН

## Водоснабжение

Существующее положение

Жители обеспечиваются питьевой водой из индивидуальных колодцев. Ориентировочный объем потребляемой воды – 16,8 м3/сут.

Имеется шахтный колодец, с насосной станцией 1-го подъёма, объём насосной станции составляет – 8 м3/сут.

Мощность системы централизованного водоснабжения 8 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |

Имеется водонапорная башня -  стальная колонна - ёмкостью 15 м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей составляет 0,5 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,5 км;

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь предусматриваются местные источники водоснабжения, а на расчётный срок предлагается подключение к Шахтинско-Донскому водопроводу.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г).

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Коминтерн на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,190 | 26,1 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,205 | 36,1 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 2,6 |  |  | 3,6 |
|  | Итого |  |  | 28,7 |  |  | 39,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 56 | 2,8 | 50 | 56 | 2,8 |
| Свиньи | 15 | 5 | 0,08 | 15 | 5 | 0,08 |
| Овцы и козы | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Птица | 1 | 409 | 0,41 | 1 | 409 | 0,41 |
| Итого: |  |  | 3,3 |  |  | 3,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 28,7 | 39,7 |
| 2 | Расходы воды для животных | 3,3 | 3,3 |
|  | Итого | 32,0 | 43,0 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо строительство водозабора и насосной станции I подъема (на I очередь).

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки – строительство головных сооружений и водопроводных сетей (на I очередь).

- Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Коминтерн приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 190 | 28,7 | 205 | 39,7 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,9 | 1,3 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 1,86 | 2,68 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 227 | 320 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Мичуринский. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 190 | 205 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 57 | 61,5 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 5,7 | 6,1 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 227 | 320 |
|  | Итого | -//- | 289,7 | 387,6 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 190 | 950 | 180 | 205 | 950 | 195 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории хутора Коминтерн предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 570 | 615 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

В х. Коминтерн имеется кладбище  4153,6 м2. На кладбище разрешено захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

Х. ПЕРВОМАЙСКИЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Жители обеспечиваются питьевой водой из индивидуальных колодцев.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный 
         сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1.

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |

Регулирующие ёмкости отсутствуют.

Водопроводная сеть отсутствует.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства предусматриваются  подземные воды (местные источники), а на расчётный срок предлагается подключение к Шахтинско- Донскому групповому водопроводу.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» для населенных пунктов численностью менее 50 чел можно не предусматривать.

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются из пруда. При этом должен быть обеспечен подъезд транспорта к водоему и устроен пирс размером не менее 12*12 м.

Водопотребление х. Первомайский на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,045 | 6,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,050 | 8,8 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 0,6 |  |  | 0,9 |
|  | Итого |  |  | 6,8 |  |  | 9,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 10 | 0,50 | 50 | 10 | 0,50 |
| Свиньи | 15 | 5 | 0,08 | 15 | 5 | 0,08 |
| Птица | 1 | 230 | 0,23 | 1 | 230 | 0,23 |
| Итого: |  |  | 0,81 |  |  | 0,81 |

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 6,8 | 9,7 |
| 2 | Расходы воды для животных | 0,8 | 0,8 |
|  | Итого | 7,6 | 10,5 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо строительство водозабора и насосной станции I подъема (на I очередь).

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

- На первую очередь строительства организовать водозабор для централизованного водоснабжения хутора, насосную станцию I подъема, строительство водопроводных сетей.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 45 | 6,8 | 50 | 9,7 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,17 | 0,26 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 0,35 | 0,54 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 42 | 65 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Мичуринский. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 45 | 50 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 13,5 | 15 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 1,4 | 1,5 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 42 | 65 |
|  | Итого | -//- | 56,9 | 81,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 45 | 950 | 43 | 50 | 950 | 48 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает     
         спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории хутора Первомайский предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 135 | 150 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

На территории х. Первомайский имеется кладбище (в районе ул. Балочной) площадью 2312,6 м2. На кладбище разрешено захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

2.Организация поверхностного стока с территории застройки.

3.Благоустройство пруда.

П. ЗАКОРДОННЫЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Жители обеспечивается питьевой водой из индивидуальных колодцев.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей поселка осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителейТаблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |

Регулирующие ёмкости отсутствуют.

Водопроводная сеть отсутствует.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства предусматриваются  подземные воды (местные источники), а на расчётный срок предлагается подключение к  Шахтинско- Донскому групповому водопроводу.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения поселка должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» допускается не предусматривать.

Водопотребление п. Закордонный на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,050 | 6,9 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,050 | 8,8 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 0,7 |  |  | 0,9 |
|  | Итого |  |  | 7,6 |  |  | 9,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 4 | 0,2 | 50 | 4 | 0,2 |
| Свиньи | 15 | 5 | 0,08 | 15 | 5 | 0,08 |
| Птица | 1 | 127 | 0,13 | 1 | 127 | 0,13 |
| Итого: |  |  | 0,41 |  |  | 0,41 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 7,6 | 9,7 |
| 2 | Расходы воды для животных | 0,4 | 0,4 |
|  | Итого | 8,0 | 10,1 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо строительство водозабора и насосной станции I подъема (на I очередь).

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в разводящую сеть поселка.

Для развития водоснабжения поселка предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

- На первую очередь строительства организовать водозабор для централизованного водоснабжения поселка, насосную станцию I подъема, строительство водопроводных сетей.

- Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в поселке отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности поселка.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В поселке на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод п. Закордонный приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 50 | 7,6 | 50 | 9,7 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки поселка и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях поселка проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,19 | 0,26 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 0,39 | 0,54 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 46,7 | 64,6 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в поселке отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение поселка предусматривается от ГРС Мичуринский. В поселке предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 50 | 50 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 15 | 15 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 1,5 | 1,5 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 46,7 | 64,6 |
|  | Итого | -//- | 63,2 | 81,8 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть поселка работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории поселка расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения поселка остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 50 | 950 | 48 | 50 | 950 | 48 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В поселке предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Территория поселка охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Поселок находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В поселке организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин.

В поселок организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории поселка Закордонный предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 150 | 150 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

х. УКРАИНСКИЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Хутор Украинский  подключён к системе централизованного водоснабжения Гуково-Гундоровского группового водопровода (ГГВ).

Фактическая производительность системы из ГГВ составляет -  46,3м3/сут, расчётная производительность- 56 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 270 | 270 | 0 | 270 | 0 |

Регулирующие ёмкости отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей составляет 4,80 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 4,80 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода _ группового Гуково-Гундоровского водопровода  позволит надежно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

На территории имеются пруды, которые можно использовать для целей пожаротушения.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Украинский на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,270 | 37,1 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,280 | 49,3 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 3,7 |  |  | 4,9 |
|  | Итого |  |  | 40,8 |  |  | 54,2 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 46 | 2,30 | 50 | 46 | 2,30 |
| Свиньи | 15 | 10 | 0,15 | 15 | 10 | 0,15 |
| Овцы и козы | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Птица | 1 | 324 | 0,32 | 1 | 324 | 0,32 |
| Итого: |  |  | 2,77 |  |  | 2,77 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 40,8 | 54,2 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования |  | 13,5 | 14,0 |
| 7 | Итого |  | 57,1 | 71,0 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объемов подачи воды из системы ГГВ до значений, определенных настоящим проектом.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки.

- Капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей, протяженностью 4,8 км (в соответствии с Комплексной программой модернизации реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района (Красносулинский филиал ОАО «Донская Водная Компания») на 2010-2013 годы).

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Украинский приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 200 | 40,8 | 210 | 54,2 |

- Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство канализационных очистных сооружений.

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,28 | 1,82 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 2,6 | 3,7 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 311 | 443 |

## Газоснабжение

К хутору Украинский подведен межпоселковый газопровод, газифицирован природным газом от ГРС Гуково. Распределительные газопроводы по территории хутора не построены.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 270 | 280 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 81 | 84 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 8,1 | 8,4 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 311 | 443 |
|  | Итого | -//- | 400,1 | 535,4 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП ( в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы).

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 270 | 950 | 256 | 280 | 950 | 266 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории хутора Украинский предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 810 | 840 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

Хутор Украинский имеет кладбище (в районе ул. Садовая) площадью 5711,3 м2. Кладбище открыто для захоронений.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

- Благоустройство территории, прилегающей к р. Б. Бугутка.

- Благоустройство прудов.

х. БОБРОВ

## Водоснабжение

Существующее положение

Хутор Бобров подключён к системе централизованного водоснабжения Гуково-Гундоровского группового водопровода (ГГВ).

Фактическая производительность системы из ГГВ составляет -  37,2м3/сут, расчётная производительность- 45 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |

Регулирующие ёмкости отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей составляет 6,80 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 6,80 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода _ группового Гуково-Гундоровского водопровода  позволит надежно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Бобров на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,200 | 27,5 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,210 | 37,0 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 2,8 |  |  | 3,7 |
|  | Итого |  |  | 30,3 |  |  | 40,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 25 | 1,25 | 50 | 25 | 1,25 |
| Свиньи | 15 | 10 | 0,15 | 15 | 10 | 0,15 |
| Овцы и козы | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Птица | 1 | 409 | 0,41 | 1 | 409 | 0,41 |
| Итого: |  |  | 1,81 |  |  | 1,81 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 30,3 | 40,7 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования |  | 10 | 10,5 |
|  | Итого |  | 42,1 | 53,0 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объемов подачи воды из системы ГГВ до значений, определенных настоящим проектом.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

- Капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей, протяженностью 6,8 км (в соответствии с Комплексной программой модернизации реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района (Красносулинский филиал ОАО «Донская Водная Компания») на 2010-2013 годы).

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Бобров приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 200 | 30,3 | 210 | 40,7 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,95 | 1,36 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 1,96 | 2,80 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 235 | 335 |

## Газоснабжение

К хутору Бобров подведен межпоселковый газопровод, газифицирован природным газом от ГРС Гуково. Распределительные газопроводы по территории хутора не построены.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 200 | 210 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 60 | 63 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 6,0 | 6,3 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 235 | 335 |
|  | Итого | -//- | 301 | 404,3 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-20132 годы).

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 200 | 950 | 190 | 210 | 950 | 200 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

В х. Бобров имеется отделение связи.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории хутора Бобров предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 600 | 630 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

- Благоустройство территории, прилегающей к р. Бургуста.

х. ЧЕРНИКОВ

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды, часть жителей обеспечивается водой из индивидуальных колодцев. В хуторе имеется 1 водозаборное сооружение и насосная станция 1-го подъёма – мощностью 18 м3/сут, подающие воду в хутор.

Производительность системы водоснабжения – 14,5 м3/сут; объем воды из колодцев – 26 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1.

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивидуальными колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 360 | 80 | 0 | 80 | 280 |

В хуторе имеются 2 водонапорные башни, со стальными колоннами, общей ёмкостью 30 м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей составляет 2,10 км, в том числе:

- чугунные трубопроводы диаметром 200 мм – 2,10 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь предусматривается использование местных источников, а на расчётный срок предлагается водоснабжение из Шахтинско-Донского водопровода.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г).

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются также из прудов. Площадь одного из прудов   2га. Пруды используются для целей технического водоснабжения (водопой) и для сельскохозяйственных нужд.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Черников на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,360 | 49,5 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,370 | 65,1 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 5,0 |  |  | 6,5 |
|  | Итого |  |  | 54,5 |  |  | 71,6 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 73 | 3,7 | 50 | 73 | 3,7 |
| Свиньи | 15 | 215 | 3,2 | 15 | 215 | 3,2 |
| Овцы и козы | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Птица | 1 | 103 | 0,1 | 1 | 103 | 0,1 |
| Итого: |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и в резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 54,5 | 71,6 |
| 2 | Расходы воды для животных | 7,0 | 7,0 |
| 3 | Полив территорий общественного пользования | 18 | 18,5 |
|  | Итого | 79,5 | 97,1 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение мощности водозабора и насосной станции I подъема (на I очередь).

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

- На первую очередь строительства организовать водозабор для централизованного водоснабжения хутора, насосную станцию I подъема, регулирующие емкости, строительство водопроводных сетей

- Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 360 | 54,5 | 370 | 71,6 |

- Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,7 | 2,4 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 3,5 | 4,9 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 419 | 586 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Новошахтинск. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 360 | 370 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 108 | 111 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 10,8 | 11,1 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 419 | 586 |
|  | Итого | -//- | 537,8 | 708,1 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы).

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 360 | 950 | 342 | 370 | 950 | 352 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

В Ростовской области действует областная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы», в соответствии с которой намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

В х. Черников имеется отделение связи.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин. В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории хутора Черников предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 1080 | 1110 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

В х. Черников имеется кладбище (в районе ул. Садовая) площадью 7700 м2. На кладбище разрешено захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

- Благоустройство прудов.

х. ШАХТЕНКИ

## Водоснабжение

Существующее положение

Хутор Шахтенки имеет централизованное водоснабжение от сетей г. Новошахтинска. Вода из сетей г. Новошахтинска насосной станцией «Западная» подаётся в посёлок Красный, где расположена насосная станция, подающая воду в х. Шахтенки.

Мощность системы водоснабжения 50 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 295 | 295 | 0 | 295 | 0 |

Вода по трубопроводу длиной 24 км поступает в хутор и по трубопроводу диаметром 100мм транспортируется к местам размещения водоразборных колонок.

Вода из системы Новошахтинского Водоканала по трубопроводу диаметром 100 мм поступает в водонапорную башню.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I и на расчётный срок предусматривается подключение к системе водоснабжения г. Новошахтинска.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что прокладка водовода по ряду улиц осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Шахтенки на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,295 | 40,6 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,300 | 52,8 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 4,1 |  |  | 5,3 |
|  | Итого |  |  | 44,7 |  |  | 58,1 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 15 | 0,8 | 50 | 15 | 0,8 |
| Свиньи | 15 | 5 | 0,08 | 15 | 5 | 0,08 |
| Овцы и козы | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Птица | 1 | 287 | 0,29 | 1 | 287 | 0,29 |
| Итого: |  |  | 1,17 |  |  | 1,17 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 44,7 | 58,1 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования |  | 14,8 | 15 |
| 5 | Итого |  | 60,7 | 74,3 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объемов подачи воды до значений, определенных настоящим проектом.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки – строительство водопроводных сетей, контррезервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов. Параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Шахтенки приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 295 | 44,7 | 300 | 58,1 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предлагается сточные воды отводить на очистку на КОС г. Новошахтинска.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,4 | 1,9 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 2,9 | 3,9 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 347 | 467 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Новошахтинск. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 295 | 300 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 88,5 | 90 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 8,9 | 9 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 347 | 467 |
|  | Итого | -//- | 444,4 | 566 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы):

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей ОАО «Ростовэнерго».

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 295 | 950 | 280 | 300 | 950 | 285 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин. В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории хутора Шахтёнки предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 880 | 885 | 900 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

Имеется кладбище, расположенное в 100 м от ул. Советская. Площадь кладбища 9900 м2, разрешается захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

2. Организация поверхностного стока с территории застройки.

3. Благоустройство балки Глубокая и балки Лесная.

4. Благоустройство пруда.

х. БОГНЕНКО

## Водоснабжение

Существующее положение

Жители обеспечиваются питьевой водой из индивидуальных колодцев.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Регулирующие ёмкости отсутствуют.

Водопроводная сеть отсутствует.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства предусматриваются  подземные воды (местные источники), а на расчётный срок предлагается подключение к Шахтинско- Донскому групповому водопроводу.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются также из пруда. При этом должен быть обеспечен подъезд транспорта к водоему и устроен пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Богненко на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,100 | 13,8 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,105 | 18,5 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 1,4 |  |  | 1,8 |
|  | Итого |  |  | 15,2 |  |  | 20,3 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 |  |  | 50 |  |  |
| Свиньи | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Птица | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Лошади | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Итого: |  |  | 6,14 |  |  | 6,14 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 15,2 | 20,3 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 6,1 | 6,1 |
| 6 | Итого |  | 21,3 | 26,4 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо строительство водозабора и насосной станции I подъема (на I очередь).

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

2. На первую очередь строительства организовать водозабор для централизованного водоснабжения хутора, насосную станцию I подъема, регулирующие емкости, строительство водопроводных сетей.

3. Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 100 | 15,2 | 105 | 20,3 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,38 | 0,55 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 0,78 | 1,13 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 93 | 135 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Новошахтинск. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 100 | 105 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 30 | 31,5 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 3 | 3,1 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 93 | 135 |
|  | Итого | -//- | 126 | 169,6 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района).

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 100 | 950 | 95 | 105 | 950 | 98 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории хутора Богненко предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 300 | 315 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

Имеется кладбище, расположенное в 200 м на юго-восток от х. Богненко, площадью 4800 м2. На кладбище размещено захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

- Благоустройство пруда.

х. ПЕТРОВСКИЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Жители обеспечиваются питьевой водой из индивидуальных колодцев.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |

Регулирующие ёмкости отсутствуют.

Водопроводная сеть отсутствует.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства предусматриваются _подземные воды (местные источники), а на расчётный срок предлагается подключить к Шахтинско- Донскому групповому водопроводу.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Петровский на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,160 | 22,0 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,165 | 29,0 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 2,2 |  |  | 2,9 |
|  | Итого |  |  | 24,2 |  |  | 31,9 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 27 | 1,4 | 50 | 27 | 1,4 |
| Свиньи | 15 | 14 | 0,2 | 15 | 14 | 0,2 |
| Овцы и козы | 6 | 100 | 0,6 | 6 | 100 | 0,6 |
| Птица | 1 | 577 | 0,6 | 1 | 577 | 0,6 |
| Итого: |  |  | 2,9 |  |  | 2,9 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 24,2 | 31,9 |
| 2 | Расходы воды для животных | 2,9 | 2,9 |
|  | Итого | 27,1 | 34,8 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо строительство водозабора и насосной станции I подъема (на I очередь).

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки.

- На первую очередь строительства организовать водозабор для централизованного водоснабжения хутора, насосную станцию I подъема, регулирующие емкости, строительство водопроводных сетей.

- Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Петровский приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 160 | 24,2 | 165 | 31,9 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,61 | 0,86 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 1,26 | 1,78 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 150 | 213 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Новошахтинск. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 160 | 165 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 48 | 49,5 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 4,8 | 4,9 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 150 | 213 |
|  | Итого | -//- | 202,8 | 267,4 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы).

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 160 | 950 | 152 | 165 | 950 | 157 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин. Объем поступления ТБО за год ориентировочно составляет 480 м3.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории хутора Петровский предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 480 | 495 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

Хутор Петровский имеет кладбище (расположено в районе ул. Смоленской) площадью 2700 м2. На кладбище разрешено захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

- Благоустройство пруда.

х. ЛИЧНЫЙ ТРУД

## Водоснабжение

Существующее положение

Хутор Личный Труд имеет централизованное водоснабжение от сетей г. Новошахтинска. Вода из сетей г. Новошахтинска насосной станцией «Западная» подаётся в посёлок Красный, где расположена насосная станция, подающая воду в х. Личный Труд.

Мощность системы водоснабжения 25 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 85 | 85 | 0 | 85 | 0 |

Вода по трубопроводу длиной 24 км поступает в хутор и по трубопроводу диаметром 100мм транспортируется к местам размещения водоразборных колонок.

Регулирующие ёмкости отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей составляет 5 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 5 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь и на расчётный срок предусматривается подключение к системе водоснабжения г. Новошахтинска.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Личный Труд на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,085 | 11,7 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,090 | 15,8 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 1,2 |  |  | 1,6 |
|  | Итого |  |  | 12,9 |  |  | 17,4 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 3 | 0,2 | 50 | 3 | 0,2 |
| Свиньи | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Птица | 1 | 116 | 0,1 | 1 | 116 | 0,1 |
| Итого: |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 12,9 | 17,4 |
| 2 | Расходы воды для животных | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 4,2 | 4,5 |
|  | Итого | 17,4 | 22,2 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов. Параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Личный Труд приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 85 | 12,9 | 90 | 17,4 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предлагается сточные воды отводить на очистку на КОС г. Новошахтинска.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,32 | 0,46 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 0,66 | 0,95 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 79 | 114 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Новошахтинск. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 85 | 90 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 25,3 | 27 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 2,5 | 2,7 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 79 | 114 |
|  | Итого | -//- | 106,8 | 143,7 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей ООО «Донэнерго».

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 85 | 950 | 81 | 90 | 950 | 86 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Раздел «Санитарная очистка территории выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СНиП 2.07.01 - 89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89 - ФЗ от 26.06.98;

- Исходные материалы Администрации Красносулинского района.

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г. Красный Сулин.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

На территории хутора Личный Труд предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 3,0 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 255 | 270 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

Хутор имеет кладбище (расположено в 150 м к северу от хутора) площадью 3600м2. На кладбище разрешено захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

Охрана окружающей среды

Экологическое состояние территории сельского поселения и

предложения по охране окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей (человека) среды.

При разработке раздела учтены материалы Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области, данные предоставленные Администрацией Красносулинского района, Государственный доклад «О санитарно – эпидемиологической обстановке в городе Красный Сулин и Красносулинском районе в 2010 году и мерах по ее стабилизации», областная долгосрочная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы»,а также материалы Центра мониторинга социально – экологических последствий ликвидации шахт Восточного Донбасса (предоставленные для разработки Схемы территориального планирования Восточно – Донбасской агломерации).

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшение влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства.

На экологическое состояние сельского поселения огромное влияние оказывают урбанизированные территории близ расположенных городских поселений (г.Красный Сулин, г.Новошахтинск).

В районе принята муниципальная долгосрочная целевая программа по охране среды Красносулинского района на 2010-2013 годы, где предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

В генеральном плане сельского поселения составлена специальная схема, отображающая планировочные и эколого – средовые ограничения, фиксирующая современную ситуацию и выработана система регламентно - режимного зонирования. В генеральном плане намечаются градоэкологические мероприятия, направленные на улучшение  экологической среды сельского поселения градостроительными методами.

Проектные решения, предлагаемые в генеральном плане сельского поселения, предусматривают сохранение существующих зеленых насаждений, также озеленение водоохранных, санитарно – защитных зон и создание новых развитых рекреационных территорий – вдоль прибрежной зоны водохранилища.

Воздушная среда

Экологическое состояние воздушной среды на территории зависит: от ветрового режима (эпюры повторяемости ветров, скорости ветрового потока), вероятности проявления штилевых температурных инверсий, степени загрязнения воздуха производственными выбросами, ингредиентного и суммативного состава выброса в раскладе на вещества, по разному влияющих на жизнь и здоровье человека, а также от структурного состава выбросов (соотношения газовой составляющей, твердых взвесей и аэрозолей), по разному воздействующих на человеческий организм и растительную среду.

Основное негативное воздействие на территорию поселения оказывает транспорт и производственные предприятия г. Красный Сулин и г. Новошахтинска.

Основными веществами, формирующими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются: взвешенные вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств, объектов энергетики и частично - от объектов промышленного назначения.

В 2009 году по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в районе по сравнению с 2008 годом (7,019 тыс.тонн) увеличился на 0,873 тыс.тонн и составил 7,882 тыс.тонн.

По данным администрации  Красносулинского района превышение фоновых загрязнений атмосферного воздуха в поселении отсутствует. Стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферы филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области в г. Каменск-Шахтинском» не имеется.

Регулярные наблюдения за состоянием загрязнения воздуха на данной территории не проводились.

Основными стационарными источниками выбросов на территории сельского поселения являются:

- печное отопление;

- предприятия (ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»).

К передвижным источникам загрязнения относится транспорт.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта), в среднем по России, составляют около 70 % от общего объёма выбросов. В течение длительного времени сохраняется тенденция роста автотранспортных средств, следствием чего является рост выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами. Приоритетным загрязняющим веществом от автотранспорта, является оксид углерода, его удельный вес в общем выбросе составляет 64 %. Наряду с этим в атмосферный воздух выбрасываются также оксиды азота, диоксиды серы, токсичные соединения, бензапирен и др.

Основными транспортными магистралями, проходящими по территории поселения, являются:

- автодорога «М-19»;

- предлагаемые настоящим проектом автомобильные дороги:

- «М-4» - «Украина»;

- «Украина –г.Красный Сулин – п. Усть-Донецк»;

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

- Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо.

- Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог, реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- Проектирование новых автомагистралей (обходящих населенные пункты).

- Максимальное озеленение территорий населенных мест, улучшение рекреационных условий проживания, формирование ландшафтно-рекреационной зоны в долине р. Кундрючья.

- Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбища, канализационные очистные сооружения).

6. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги).

Водные ресурсы

Поверхностные воды

На территории сельского поселения поверхностные водные объекты представлены реками и прудами, водохранилищем.

Поверхностные воды используются для водопоя скота, рекреации, для технических целей.

Основными водными объектами на территории являются реки Кундрючья, Бургутка, Б. Бургутка.

Река Кундрючья

В реку Кундрючья попадают неочищенные сточные воды г. Зверево и недостаточно очищенные бытовые стоки г. Красный Сулин.

Гидрохимический состав поверхностных вод реки Кундрючья, выполненный в 2010 г ГУ «Ростовский ЦГМС-Р» показал следующее.

В районе села Павловка Киселевского сельского поселения (западная окраина) – вода по своему характеру относится к сульфатному классу, группе натрия.

Содержание растворенного в воде кислолда – 99,9 мгО2/дм3; рН – в пределах 7,90 – 8,79, БПК5 – 1,8 ПДК, ХПК – 2,0 ПДК; концентрация сульфатов – 6,2 ПДК, минерализация – 1,7 ПДК; железа общего  - 1,4 ПДК, меди – 2,0 ПДК, нефтепродуктов – 2,2 ПДК: марганца – 2,4 ПДК.

По содержанию кальция, хлоридов, железа двухвалентного, соединений цинка наблюдаемые величины не превышали ПДК.

Критическим показателем загрязнения являлись сульфатные ионы.

По результатам анализов вода по своему качеству оценивается как «Грязная».

В районе села Киселево Киселевского сельского поселения (северная окраина) – вода по своему характеру относится к сульфатному классу, группе натрия.

Величина рН – в диапазоне: 8,17 и 8,28, содержание растворенного в воде кислорода – 9,48 мгО2/дм3.

Величина БПК5 – 2,1 ПДК, ХПК – 2,6 ПДК. Концентрация сульфатов – 12,9 ПДК, минерализации – 2,8 ПДК, железа общего – 2,7 ПДК, соединений меди – 3,0 ПДК, марганца – 3,2 ПДК, нефтепродуктов – 1,6 ПДК.

По кальцию, хлоридам, железу двухвалентному, соединениям цинка наблюдаемые величины не превышали ПДК.

Критическим показателем загрязнения являлись сульфатные ионы.

Вода по своему качеству по результатам анализов оценивается как «грязная».

Качество воды должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Для обеспечения нормативного качества водных объектов необходимо принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения, обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля использования и охраны вод.

Планируется благоустройство и приведение в соответствии с действующими нормативными документами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (исключение источников загрязнения, озеленение территории).

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов:

- строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационных сетей и коллекторов;

- благоустройство прибрежной зоны водохранилища в районе с. Киселево;

- транспортирование отходов на полигон ТБО (единый для Красносулинского района).

- расчистка русел рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов и благоустройство территории, прилегающей к водоемам.

Подземные воды

По результатам Государственного мониторинга состояния подземных вод в 2009 выявлен очаг промышленного загрязнения подземных вод на территории Киселевского поселения в селе Павловка: железо – 2,3 ПДК (в 2008 г – 1,7 ПДК), алюминий 1,5  ПДК (в 2008 г. – 1,1 ПДК), марганец – 0,9 ПДК (в 2008 г. – 1,6 ПДК).

Сельское поселение относится к категории недостаточно обеспеченных прогнозными ресурсами и разведанными эксплуатационными запасами подземных вод. Доля подземных вод в балансе хозпитьевого водоснабжения поселения составляет 100%.

Население отдельных населенных пунктов для питьевых целей использует воду общественных и  индивидуальных колодцев, качество которой, учитывая поступление шахтных вод в подземный горизонт, не отвечает гигиеническим требованиям.

Результаты физико-химических исследований качества воды в сельском поселении не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

В генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

- подключение населенных пунктов Киселевского сельского поселения к групповым водопроводам – Гуково-Гундоровсокму и Шахтинско-Донскому;

- увеличение удельной нормы водопотребления;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей.

Подробно вопрос о мероприятиях по питьевому водоснабжению населения освещен в специальном разделе «Водоснабжение».

Все водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования.

Организация водоохранных зон

В соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод в пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранная зона для р. Кундрючья составляет 200 м. В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, места захоронения отходов производства и потребления радиоактивных химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др. в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно  Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, выпас животных, размещение отвалов грунтов.

Предусматривается благоустройство, озеленение и приведение в соответствие с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Почвы

Систематизированные данные о состоянии почвенного покрова на территории поселения отсутствуют.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, автотранспорта и др.

Места складирования отходов являются наиболее интенсивным источником загрязнения почв, но их воздействие носит локальный характер, аэротехногенное загрязнение отличается меньшей интенсивностью воздействия на почвы, но при этом охватывает значительные площади.

На санитарное состояние почвы оказывают влияние нарушение правил содержания домашних животных, неудовлетворительная санитарная очистка территории.

Твердые бытовые отходы накапливаются на свалках сельского поселения. Свалки несанкционированные, нуждаются в рекультивации, т.к. в атмосферу выделяются газообразные продукты распада, а образующийся фильтрат проникает в нижерасположенные слои почвы.

Мероприятия по снижению загрязнения почвы следующие:

- создание вдоль автомобильных дорог защитных лесных полос;

- предусматривается рекультивация существующих свалок( поверхность почвы на территории свалки подвержена как механическому,так и химическому воздействию в результате разложения и выщелачивания. топливных веществ);

- предусматривается транспортирование твердых бытовых отходов на межмуниципальный полигон, расположенный юго-западнее п. Аютинский.

Физические факторы

Шумовая обстановка

В настоящее время на территории поселения регулярные замеры по шуму не проводились.

Для защиты от шума при проектировании новых автомобильных дорог, связывающих Ростовскую область с Украиной предусматривается:

- функциональное зонирование территории, отделение жилых, рекреационных зон от основных транспортных коммуникаций;

- создание зеленых полос вдоль автодорог;

- строительство объездных магистралей, вынос за пределы населенных пунктов транзитного автотранспорта.

Электромагнитное воздействие

Хозяйственно-бытовая деятельность населения характеризуется значительным использованием источников излучений электромагнитных волн различных диапазонов.

Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Для защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов не выходит за пределы отведенной территории.

Радиационная ситуация

Радиационная обстановка в целом удовлетворительная.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 2010г. уровень естественного гамма – фона на открытой местности  не превышает нормативных дозовых значений и составил 0,1 мкЗв/час.

Снижение негативного воздействия процессов, связанных с реструктуризацией угольной отрасли

На территории Киселевского сельского поселения вследствие  ликвидации нерентабельных шахт отмечаются следующие проблемы экологической направленности:

- угрожаемые зоны газовыделения (северная часть от х.Петровский и х.Черников);

- зоны подтопления шахтными водами (в южной части сельского поселения);

- провалоопасные зоны;

- породные отвалы.

Указанные явления возникли в результате воздействия шахты «Соколовская», шахты №4 ШУ «Несветаевское», шахты «Самбековская».

Выход опасных газов на дневную поверхность

Наиболее масштабным и опасным явлением является выход на дневную поверхность опасных газов.

Вода, при затоплении отработанного пространства, выдавливает на дневную поверхность из пустот по трещинам, тектоническим нарушениям, геологоразведочным скважинам, стволам и шурфам газо-воздушную смесь, состоящую из опасных концентраций метана, диоксида углерода, пониженного содержания кислорода (СН4>1,0%, СО2>0,5%, О2<17%).

При выходе вредных газов на дневную поверхность, создаётся угроза их проникновения в подвалы жилых домов и промышленно-административных зданий, а также в заглубленные сооружения различного назначения, создавая опасность для жизнедеятельности населения.

В соответствии с «Инструкцией о порядке контроля за выделением газов на дневную поверхность при ликвидации (консервации) шахт», Кемерово, 1998 г.:

- к угрожаемым участкам относятся площади, в пределах которых не регистрировались выделения вредных газов, но имеются источники и потенциальные пути их выделения на поверхности при ликвидации шахт;

- к опасным участкам относятся площади, в пределах которых обнаружены выделения вредных газов при работе или ликвидации шахты.

#### Подтопление территории шахтными водами

В процессе ликвидации угольных шахт «мокрым» способом (подавляющее большинство ликвидируемых шахт Восточного Донбасса) происходит возвращение в пустотное пространство массива воды с восстановлением физических характеристик до близких к естественным, однако состав воды при этом является нехарактерным для естественных условий массива. Он более минерализован и в нем содержится губительное для флоры и фауны реки области количества железа.

С затоплением выработанного пространства шахт происходит затягивание воронок депрессии подземных вод, восстановление ранее существовавших (естественных) и появление новых источников подземных вод. Все это, помимо заболачивания территории непосредственного выхода на поверхность шахтных вод, приводит к поднятию уровня грунтовых вод, и как следствие - переувлажнение или подтопление фундаментов строений, подвалов, садов и огородов. Кроме того, происходит недопустимое ухудшение качества воды в водозаборных скважинах и колодцах - источниках питьевого водоснабжения шахтерских поселков и хуторов.

Подъем грунтовых вод вызывает комплексное негативное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления территорий является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и  их фрагментов. Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре  поселения.

В связи с интенсификацией процесса подтопления, следует ожидать возникновения следующих неблагоприятных процессов и явлений  (по данным фирмы «ИНГЕО»):

- Затопления заглубленных помещений в связи с повышением уровня грунтовых вод и увеличением влажности грунтов – при тепловлагопереносе;

- Коррозии бетонных и железобетонных конструкций – при увеличении минерализации и агрессивности грунтовых вод (особенно разрушительно это проявится на зданиях старой постройки (до 1950 г.), т.к. в то время не существовало нормативных документов по сульфатостойкости используемых цементов, а также в конструкциях строящихся зданий не применялись деформационные швы;

- Деформации строительных конструкций – из-за снижения несущей способности грунтов, проявления просадочных свойств, набухания  - усадки грунтов, выщелачивания солей из грунтов зоны аэрации; подземные воды соприкасаются с фундаментами, с нарушенной или отсутствующей изоляцией. Капиллярная влага поднимается по стенам и приводит к неприятным последствиям, т.к. в условиях переувлажнения ни ранее применявшиеся, ни современные строительные материалы не могут сохранить своих свойств;

- Активизации инженерно-геологических процессов – вследствие механической суффозии, размыва пород, подмыва склонов и гидродинамического давления;

- Вытеснения водой в подвалы зданий и на дневную поверхность вредных и опасных газов, вследствие затопления горных выработок шахт;

- Ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, вследствие затопления канализационных систем города, проникновения их стоков в грунтовые воды и их последующего подъема к дневной поверхности.

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

Защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории, отведению поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод (УГВ).

Требуемая величина понижения уровня грунтовых вод (УГВ) – норма осушения – назначается в зависимости от конструктивных особенностей подземной части зданий и сооружений, проектной поверхности участков зеленых насаждений.  В соответствии с санитарными и техническими требованиями (СНиП «Инженерная защита территории от затопления и подтопления») минимальная глубина УГВ от поверхности земли должна быть не менее 2 м на участках, предназначенных под застройку жилыми и общественными зданиями и  не менее 1 м на участках, занятых зелеными насаждениями для рекреационных и спортивных зон.

Для реализации этого положения необходимо применять радикальные методы, включающие устройство дренажей различных систем и конструкций (в сочетании с планировкой территории).

#### Нарушенные земли

На территории присутствует два типа нарушения земель, вызванного шахтной добычей:

  - проседание поверхности над подземными выработками;

  - размещение на поверхности отвалов, образующихся при добыче и первичной переработке угля.

а) Проседание поверхности над подземными выработками

Процесс выбора полезного ископаемого из нижележащих толщ горных пород приводит к вертикальному смещению земной поверхности, сопровождающемуся горизонтальными смещениями, механизм которых весьма сложен. (По мере совершенствования методов ведения подземных работ это явление отнюдь не снижается и остается острой проблемой во всех угольных мировых бассейнах).

При обводнении (затоплении) выработанного пространства шахт происходит размывание и выщелачивание горных пород, разрушение крепежного материала выработок и, как следствие - образование провалов. Как правило, зафиксированные на выходах пластов провалы земной поверхности приурочены к подготовительным выработкам и краевым частям целиков угля, ориентированным по падению пласта, по границе выработанного пространства, а так же у вскрывающих горных выработок - вертикальных и наклонных стволов, шурфом и технологических скважин преимущественно вентиляционных.

В соответствии с «Правилами охраны сооружений и природных объектов отведения от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях» и методическим руководством «О порядке выделения провалоопасных зон и выбора комплекса технических мероприятий по выявлению и ликвидации пустот на ликвидируемых шахтах Восточного Донбасса», Москва, Шахты 2007г, к провалоопасным относятся площади (зоны), где возможен выход провалов на поверхность от очистных и подготовительных выработок, в том числе при отсутствии подтверждающей маркшейдерской документации, способы ликвидации вскрывающих выработок неизвестны и документально не зафиксированы.

Выводы

Просадочные зоны при увлажнении (при высоком уровне грунтовых вод) характеризуются необратимым изменением структуры. Эти явления обуславливают неравномерную осадку сооружений, образование в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения зданий и сооружений.

При застройке в районах распространения провалоопасных зон вблизи просадочных территорий освоение возможно только при условии геотехнического сопровождения на всех стадиях строительства. При реконструкции уже построенных зданий во избежание появления деформаций в ряде случаев необходимо предусмотреть превентивное усиление здания в зоне риска (Исследования В.М.Улицкого, г.С.Петербург).

б) Влияние отвалов на экологическое состояние.

Важной проблемой является наличие породных отвалов, выводящих из хозяйственного использования значительные территории (в отвалах хранятся отходы добычи угля и обогащения).

Существующие отвалы являются источниками загрязнения окружающей среды долгоживущими радионуклидами (радия 226, тория 222, калия 400), а также целого комплекса токсичных элементов. Концентрация радионуклидов увеличивает мощность экспозиционной дозы до 20 мкР/ч, что дает основание отнести породные отвалы к источникам возможного радиоактивного облучения.

Вследствие фильтрации через породные отвалы дождевых и талых вод наблюдается миграция в грунты  токсичных компонентов в количествах, в десятки и сотни раз превышающих ПДК.

Технологические решения и проекты организации работ по технической рекультивации  породных отвалов принимаются разработчиками в соответствии с «Методическими указаниями по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», ВНИИОСуголь, 1991, в соответствии с Инструкцией о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами (РД-07-291-99) и с рекомендациями разработанными ФГУП ВНИМИ (Государственный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела ВНИИМИ, Северо-Кавказское представительство ВНИИМИ).

При рекультивации породных отвалов решается основная задача – переформирование отвала (при необходимости) и его консервация для прекращения отрицательного влияния на природную среду.

Устойчивость отвала зависит от величины углов наклона к горизонтальной поверхности, которые позволяют удерживать отвал в достаточно стабильном состоянии.

Повысить устойчивость отвалов можно следующими способами:

  - уменьшением крутизны;

  - укреплением поверхности;

  - отводом поверхностных вод.

Укрепление поверхности необходимо для защиты наклонной части отвала от поверхностной эрозии, возникающей под воздействием осадков и ветра.

Переформирование отвалов выполняется, как правило, путем послойного его понижения (срезания и перемещения оставшейся породы). Осуществляется выполаживание склонов. В ряде случаев намечается террасированное выполаживание откосов. При этом предусматриваются меры по предупреждению эрозионных процессов. По завершению работ поверхность отвала покрывается глиной, уплотняется.

Для защиты прилегающей к породному отвалу территории от потоков поверхностных вод, стекающих с откосов по контуру защитной зоны, рекомендуется отсыпать  дамбу (высотой до 2м).

Для отведения поверхностных сточных вод от подножия породных отвалов намечаются по контуру отвалов водоотводные (нагорные) канавы, таким образом ликвидируется дренаж этих вод через породы отвала, их загрязнение вредными веществами, а также  ликвидируется возможный контакт грунтовых вод (в периоды их подъема). Отводимые сточные воды пропускаются через песчано-гравийный слой фильтрующей траншеи и направляются в имеющиеся коллекторы шахтных вод или сбрасываются в подземные выработки через специально пробуренные скважины.

По завершении технологической рекультивации осуществляется биологическая рекультивация, покрытие плодородным слоем почвы и озеленение территории.

Для негорящих отвалов защитная зона определяется расчетом. В соответствии с Правилами безопасности в угольных шахтах (Федеральный горный и промышленный надзор России, М., 1997 г.) ширина механической защитной зоны отвала в плане рассчитывается по формуле В=2,5Н-50, м,

Где Н- разность высотных отметок между верхней и нижней точками откоса, м.

При разности высотных отметок от 10 до 28 м ширина механической защитной зоны постоянна и равна 20 м.

Для негорящих недействующих породных отвалов с углами откосов не более 36 (и коэффициентом запаса устойчивости откосов не ниже 1,3) при условии, что после остановки или тушения прошло не менее трех лет, механическая защитная зона может быть уменьшена. (Решение об уменьшении размера механической защитной зоны принимается специальной комиссией и оформляется актом).

Территории, на которых размещаются шахтные отходы, представляют собой опустошенный и неприглядный ландшафт, нуждающийся в рекультивации. Мелкие выработки на естественных обнажениях продуктивных толщ, которые велись на ранних стадиях угледобычи, обусловили возникновение нарушенных земель с небольшими амплитудами рельефа и узко локализованными просадками, большинство этих нарушений впоследствии было закрыто растительным покровом. По мере смещения разработок вниз, расширения шахтных выработок и увеличения глубины добычи нарушения земель становились все значительнее по площади и амплитуде. В результате закрытия шахт к отвалам добавились заброшенные шахтные сооружения, недействующие узкоколейки и т.д.

На территории застройки выполняется рекультивация нарушенных земель.

Рекультивации подлежат: породные отвалы, земли под разрушенными зданиями и сооружениями, подъездными автомобильными и железными дорогами, отстойниками, прудами, резервуарами, а также земли заваленные углеродной массой.

Проектирование и застройка на отработанных углеопасных площадях возможна в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 и «Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях» (часть П) при условии согласования с органами Госгортехнадзора.

Для градостроительного использования нарушенных земель предусматривается:

- При строительстве или реконструкции вблизи нарушенных территорий необходимо:

а) предпроектное инженерное обследование объекта, попадающего в зону возможного риска;

б) прогноз возможных деформаций зданий и сооружений в процессе эксплуатации;

в) геоэкологический мониторинг на стадии строительных работ;

г) при необходимости превентивное усиление конструкций сооружения и грунтов в их основании.

- При рекультивации породных отвалов предусматриваются следующие направления:

а) основное направление – лесная рекультивация, устройство зеленых зон;

б) использование породной массы в обрабатывающей промышленности;

- Территории бывших шахт намечаются для использования:

а) в целях  размещения элементов инфраструктуры;

б) как озелененные территории.

Основные мероприятия приведены в таблице.

Мероприятия по рекультивации нарушенных территорий

Таблица1

| Вид нарушений | Характеристика мероприятий по инженерной подготовке территории |
| --- | --- |
| Шахтные отвалы | Ликвидация, полная разработка с перемещением породы, озеленение. Переформирование профиля и откосов, укрепление откосов, озеленение. Укрепление откосов, озеленение |
| Провалы поверхности вследствие шахтных выработок | Укрепление крыши для размещения объектов коммунального хозяйства, автосервис и т.д. Засыпка пустот, в том числе породой терриконов |

# Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории Киселевского сельского поселения выделяются следующие зоны:

-зоны для размещения объектов капитального строительства федерального значения

-реконструкция автодороги М-19;

-зоны размещения объектов капитального строительства регионального значения:

-перспективная магистраль М-4, Украина;

-предприятия инженерной и коммунальной инфраструктуры;

-зоны размещения объектов капитального  строительства местного значения:

- автодорога и автомобильная развязка;

- сеть межмуниципальных автодорог;

- развитие системы коммуникативных общественных центров;

- объекты  рекреации и спортивные сооружения;

- объекты инженерной инфраструктуры.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Киселевское сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Киселевское сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Киселевское сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Киселевское сельское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киселевское сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Киселевское сельское поселение"   разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Киселевское сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Киселевское сельское  поселение" Красносулинского района  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального  образования  « Киселевское сельское  развитие» Красносулинского  района на период до 2030 г.предоставлены ниже.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киселевское сельское поселение» на период до 2014 года и план до 2029г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2011 г. | Значение целевого показателя на 2014 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2030г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1. Водопроводно-канализационное хозяйство

| 1.1 Технические (надежностные) показатели |
| --- |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 2,07 8,21 | 1,9 7,7 | 0,2 0,2 | 0,1 - 0,3 0,1 - 03 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 86 52 | 75 40 | 35 35 | до 35 до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 70 74,5 | 10 10 | менее 10 менее 10 | 0 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,4 0 | 2,4 2,6 | 4 4 | 4 - 5 4 - 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 42 | 30 | Менее 30 | 25-30 | На 2011 г. уровень потерь воды составляет 42%. В ходе реализации Программы в 2014 г. – 25%, а к 2030 г. – 15% |

| 1.2 Финансово-экономические показатели |
| --- |
| 1.2.1 Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 7,9 7,9 | 4,8 4,8 | 3 3 | 2,5 – 3 2,5 – 3 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте городской застройки |
| 1.2.2 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: | Используется для оценки качества работы систем | 98 | 98 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере |

| 2. Электроснабжение |
| --- |
| 2.1 Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,31 | 0,02 | 0,05 | 0,05 - 0,06 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 52 | 35 - 40 | 25 | до 25 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 9,76 | 8 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 2.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения города |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

Ежегодно Администрация Киселевского сельского поселения  проводит отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий Программы.

Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация и строительство объектов электроснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

Порядок отбора   проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий за счет средств федерального,  областного бюджета  и местного бюджетов в рамках Программы определяется муниципальными заказчиками  в соответствии с нижеприведенными методиками.

МЕТОДИКА

отбора  объектов коммунальной

инфраструктуры для включения  в Программу

Обязательными условиями для  включения объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий Программы являются:

подтверждение права муниципальной собственности на объекты реконструкции и капитального ремонта (выписка из Реестра муниципальной собственности);

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;

наличие решения Администрации Киселевского сельского поселения о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры или наличие программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры

приоритетном порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:

наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирования мероприятий, предусматривающих долевое финансирование из федерального бюджета, областного бюджетов и бюджета района;

проекты, реализация которых способствует социально-экономическому развитию поселения, в том числе повышению уровня благоустройства и занятости населения, увеличению налоговых отчислений при развитии инженерной инфраструктуры и деятельности вновь создаваемых предприятий;

проекты, имеющие максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию.

Возможность включения объектов  по остальным населенным пунктам определяется исходя из расчета основных показателей состояния системы водоснабжения , отраженных в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящей Программе и сгруппированных в соответствии с нижеприведенными критериями оценки.

Для определения  населенных пунктов, подлежащих включению в Программу  по направлению расходования средств «Строительство и реконструкция объектов ВКХ»,  учитываются показатели:

среднесуточный отпуск воды населению;

обеспеченность населения централизованным водоснабжением;

количество населенных пунктов, имеющих централизованный водопровод.

Показатель «Среднесуточный отпуск воды населению» в литрах в сутки на человека:

– до 50 литров в сутки на человека;

Показатель «Количество населенных пунктов, имеющих централизованный водопровод» в процентах:

– до 38,5 процентов;

Показатель «Обеспеченность населения централизованным водоснабжением» в процентах:

– до 38,5 процентов;

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Киселевского сельского поселения  в соответствии с установленными полномочиями.

СИСТЕМА

программных мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения, год | Исполнители | Ожидаемые результаты | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2015-2020г.г. | 2020-2030г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в Киселевском сельском поселении | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение | повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; | 156800.0 20911.9 | 9850.0* 1126.0* | 11560.0* 1227.9* | 13570.0* 1304.0* | 416600.0* 5909.0* | 801600.0* 11345.0* | областной бюджет местный бюджет |
| 1.1 | Гидрологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов (п.Закордонный, х.Коминтерн, х.Черников, х.Богненко, х.Петровский) | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 8800.0 1800.0 | 1000.0* 100.0* | 1000.0* 100.0* | 1100.0* 100.0* | 2200.0* 500.0* | 3500.0* 1000.0* | областной бюджет местный бюджет |
| 1.2 | Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров (или водонапорных сетей, сооружений для обеззараживания воды- х.Коминтерн, х.Петровский, х.Первомайский, х.Богненко, п.Закордонный, х.Черников. | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 12800.0 1684.9 | 800.0* 95.0* | 900.0* 99.9* | 1300.0* 105.0* | 3300.0* 420.0* | 6500.0* 965.0* | областной бюджет местный бюджет |
| 1.3 | Строительство запасных и регулирующих емкостей (резервуары) с.Киселево, х.Шахтенки, х.Бобров, х.Украинский. | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 392.0 | 96.0* | 98.0* | 99.0* | 99.0* |  | областной бюджет местный бюджет |
| 1.4 | Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов- п.Закордонный, п.Первомайский, х.Богненко, х.Черников, х.Украинский. | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 400.0 | 100.0* | 100.0* | 100.0* | 100.0* | - | областной бюджет местный бюджет |
| 1.5 | Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером на менее 12*12) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – с.Киселево, с.Павловка, с.Ребриковка, п.Первомайский, х.Богненко, х.Черников, х.Украинский. | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 14200.0 1795.0 | 1900.0* 265.0* | 2300.0* 330.0* | 2600.0* 360.0* | 2900.0* 3900.0* | 4500.0* 450.0* | областной бюджет местный бюджет |
| 1.6 | Строительство водопроводных сетей | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 15000.0 2500.0 |  |  |  | 5000.0* 700.0* | 10000.0* 1800.0* | областной бюджет местный бюджет |
| 1.7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Киселево, х.Украинский, х.Бобров. | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 30000.0 2000.0 | 1500.0* 200.0* | 2000.0* 200.0* | 2500.0* 200.0* | 9000.0* 400.0* | 15000.0* 1000.0* | областной бюджет местный бюджет |
| 1.7 | Строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки в х. Черников, Киселево, с. Павловка | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 31000.0 3340.0 | 3500.0* 150.0* | 4000.0* 170.0* | 4500.0* 190.0* | 7000.0* 630.0* | 12000.0* 2200.0* | областной бюджет местный бюджет |
| 1.11 | Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости). | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 10000.0 2000.0 | 1150.0* 120.0* | 1360.0* 130.0* | 1570.0* 150.0* | 2260.0* 670.0* | 3660.0* 930.0* | областной бюджет местный бюджет |
| 1.12 | Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства. | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 35000.0 5000.0 | - | - | - | 10000.0* 2000.0* | 2500.0* 3000.0* | областной бюджет местный бюджет |
| 2. | Газификация населенных пунктов Киселевского сельского поселения | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение | увеличение охвата населенных пунктов района услугами газоснабжения | 40218,52 |  |  |  | 22368.0* | 17850.52* | областной бюджет местный бюджет привлеченные источники |
| 2.1 | Строительство новых газопроводов и строительство ГРП | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 40218,52 |  |  |  | 22368.0* | 17850.52* | областной бюджет местный бюджет привлеченные источники |
| 3. | Повышение качества снабжения электроэнергией | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 8200.0 1120.0 | 770.0 80.0 | 820.0 80.0 | 930.0 90.0 | 2500.0* 350.0* | 3180.0* 520.0* | областной бюджет местный бюджет |
| 3.1 | Замена физически устаревших ВЛ-6кВ, 10 кВ. С.Киселево, х. Черниково | 2013-2030 | Киселевское сельское поселение |  | 8200.0 1120.0 | 770.0 80.0* | 820.0 80.0* | 930.0 90.0* | 2500.0* 350.0* | 3180.0* 520.0* | областной бюджет местный бюджет |
|  | Итого |  |  |  | 227250.42 | 11826.0 | 13687.9 | 15894.0 | 72787.0 | 113055.52 | ** |

*Предполагаемый объем финансирования

**Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в федеральном, областном и местном бюджете на очередной финансовый год на данные цели и привлеченных средств

Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории Киселевского сельского поселения выделяются следующие зоны:

-зоны для размещения объектов капитального строительства федерального значения

-реконструкция автодороги М-19;

-зоны размещения объектов капитального строительства регионального значения:

-перспективная магистраль М-4, Украина;

-предприятия инженерной и коммунальной инфраструктуры;

-зоны размещения объектов капитального  строительства местного значения:

- автодорога и автомобильная развязка;

- сеть межмуниципальных автодорог;

- развитие системы коммуникативных общественных центров;

- объекты  рекреации и спортивные сооружения;

- объекты инженерной инфраструктуры.

# I очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Киселевского сельского поселения составит 2900 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 83,5 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 3,0 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 28,8 м2 на человека.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 8 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

На стадии генерального плана, в силу масштаба его проработки, авторы не располагают титульными списками объектов строительства 1 очереди, поэтому в данном разделе приведены нормативные данные об удельной  продолжительности строительства  объектов жилищного, культурно-бытового, транспортного и инженерного строительства.

В современных условиях продолжительность строительства часто зависит от объемов и сроков финансирования.  Расчетная продолжительность строительства объектов 1 очереди должна определяться применительно к  «Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

В соответствии с нормативными рекомендациями (раздел З пункт1 СНиП 1.04.03-85*) расчетная  продолжительность строительства жилых зданий в зависимости от этажности и материала стен при указанной общей площади  должна составлять:

Таблица№1

| №№ п/п | Этажность жилых домов | Общая площадь м2 | Нормативная продолжительность строительства (месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков, деревянные) | 150 | 2-4 |

Расчетная продолжительность строительства объектов культурно-бытового, транспортного и инженерного назначения (в соответствии с титульными списками, составляемыми на последующих стадиях проектирования) должна  определяться применительно к  пунктам Е*, Г*, З (2-7) «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

Проектная документация  территориального планирования заказывается за 2-2,5 года до начала строительства объекта, архитектурно-строительное проектирование начинается не  позднее года до начала строительства. Время на согласования, публичные слушания и утверждение проектной документации включаются в сроки ее разработки.

# Проект плана реализации генерального плана Киселевского сельского поселения

План реализации детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2020год) и расчетный срок (2030год). Задачами плана реализации являются:

Определение объемов строительства по этапам реализации генерального плана

Определение объемов строительства по этапам реализации  производится  на основании проработок генерального плана в натуральном выражении с указанием периода реализации – 1 очередь или расчетный срок  по разделам:

- жилищный фонд,

- культурно-бытовое обслуживание.

Следует отметить, что на стадии генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития. Конкретные номенклатура, емкость и кубатура объектов нового строительства  являются предметом разработки на следующих стадиях проектирования, вследствие чего данные по их составу  и емкости  ориентировочные и подлежат уточнению на стадии проекта планировки и архитектурно-строительного проектирования.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на I квартал 2011 года составляет в среднем по Ростовской области 28,7 тыс.рублей (приказ № 10 от 21.01.2011 г. Минрегионразвития РФ).

Следовательно стоимость строительства жилья в Киселевском сельском поселении на 1 очередь строительства составит ориентировочно 86,1  млн.рублей

3,0 т.м2 х 28,7 т.руб. = 86,1 млн.рублей.

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 12000 рублей 1 куб.метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 8,0 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

Таблица№1

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стои- мость единицы измер., тыс.руб. | Стои- мость строите-льства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 3000м2 общей площади | 28,7 | 86,1 | 29.7 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 8000 м3 | 12,0 | 96,0 | 33,1 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 45,5 | 15,7 |
| 4 | Итого: |  |  | 227,6 | 78,5 |

Предложения по срокам подготовки документации и строительства, источникам финансирования

На стадии генерального плана, в силу масштаба его проработки, авторы не располагают титульными списками объектов строительства 1 очереди, поэтому в данном разделе приведены нормативные данные об удельной  продолжительности строительства  объектов жилищного, культурно-бытового, транспортного и инженерного строительства.

В современных условиях продолжительность  строительства часто зависит от объемов и сроков финансирования.  Расчетная   продолжительность строительства объектов 1 очереди должна определяться применительно к  «Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

В соответствии с нормативными рекомендациями (раздел З пункт1 СНиП 1.04.03-85*) расчетная  продолжительность строительства жилых зданий в зависимости от этажности и материала стен при указанной общей площади  должна составлять:

Таблица№2

| №№ п/п | Этажность жилых домов | Общая площадь м2 | Нормативная продолжительность строительства (месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков, деревянные) | 150 | 2-4 |

Расчетная продолжительность  строительства  объектов культурно-бытового, транспортного и инженерного назначения   (в соответствии с титульными списками, составляемыми на последующих стадиях проектирования) должна  определяться применительно к  пунктам Е*, Г*, З (2-7)  «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

Проектная документация  территориального планирования заказывается за 2-2,5 года до начала строительства объекта, архитектурно-строительное проектирование начинается не  позднее года до начала строительства. Время на согласования, публичные слушания и утверждение проектной документации включаются в сроки ее разработки

# Основные технико-экономические показатели

Таблица№1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. га | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное Состояние, | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |
| 1. | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: | га | 19105 | 19105 | 19105 |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 16941,13 | 16941,13 | 16800,0 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га |  | 1438 | 1438 |
|  | Площадь земель отвода железной дороги | га | - | - |  |
|  | Площадь земель отвода автомобильных дорог |  |  | 320 | 480 |
|  | Площадь земель промышленности и другого специального назначения |  |  |  | 490 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | производственных зон | га |  | 260 | 290 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 100 | 120 |
|  | Площадь земель лесного фонда | га | - | - | - |
|  | Площадь особо охраняемых земель Памятники истории и культуры | га | - | - | 15 |
|  | Лугопарков |  |  |  | 700 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: |  |  | 1438 | 1438 |
|  | Жилая зона |  | 600 | 650 | 730 |
|  | Индивидуальная жилая застройка |  | 495 | 625 | 725 |
|  | Зона расселения |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Общественно-деловая зона |  | 7,5 | 15 | 25 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования В тм числе парков, зон отдыха спортивных сооружений |  |  |  | 630 250 |
| II. Население |
| 1. | Численность населения | чел. | 2878 | 2900 | 3000 |
| III. Жилищное строительство |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 82,8 | 83,5 | 87,6 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
| 3. | Выбытие жилищного фонда | тыс.м2. | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2 | - | 3,0 | 7,1 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками | тыс.м2/% | - | 3,0 | 7,1 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 28,8 | 28,8 | 29,2 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
|  | Емкость основных учреждений обслуживания | всего |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 50 | 81 | 84 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 340 | 342 | 354 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой | объект | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Клубы | мест | 650 | 232 | 240 |
| 5 | Библиотеки | ч. мест | 56 | 15 | 15 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл.пола | Нет данных | 870 | 900 |
| 7 | Магазины всех типов | м2 т.пл. | 442,5 | 566 | 585 |
| 8 | Предприятие общественного питания | мест | нет | 116 | 120 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания | Раб. мест | Нет данных | 12 | 12 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс | Пом. мест | - | 20 | 21 |
| 11 | Отделение связи | объект | 5 | 1 | 1 |
| V Инженерная инфраструктура |
| 1.Водоснабжение |
| 1. | Водопотребление - всего | м3/сут | 144,5 | 593,9 | 724,9 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 50,2 | 125 | 160 |
| 2. Канализация |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут | - | 439 | 567 |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 439 | 567 |
| 3. Теплоснабжение |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | мВт | - | - | - |
| 2. | Производительность локальных источников теплоснабжения | мВт | - | 13,3 | 18,8 |
| 4.Газоснабжение |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 27 | 100 | 100 |
| 2. | Потребление газа | тыс.м3/год | 700 | 4237,4 | 5610,4 |
| 5. Электроснабжение |
| 1. | Потребленность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год | 1474,6 | 2755 | 2852 |
| 6. Связь |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 98 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 17 | 17 | 17 |
| 7. Санитарная очистка территории |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год | 8,4 | 10 | 13,4 |
| 2. | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 20 | 40 |
| VI. Инвестиции |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: | млн. руб. | - | 227,6 | - |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | 86,1 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | млн. руб. | - | 96,0 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | млн. руб. | - | 45,5 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб./чел. | - | 78,5 | - |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств федерального бюджета, средств областного и местных бюджетов, средств внебюджетных источников, в том числе средств предприятий за счет взимания платы с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.

Раздел 7. Управление программой.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Красносулинского района органов местного самоуправления муниципального образования "Киселевское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Киселевское сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Администрации поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Киселевское сельское поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселение.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселение;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселение;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселение, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселение;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.