РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022 ( 67

с.Киселево

Об утверждении программы по проверке готовности теплоснабжающих

организаций и  потребителей тепловой  энергии  Киселевского сельского поселения  к отопительному сезону 2022-2023 гг.

В соответствии с приказом Минэнерго России от  12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии Киселевского сельского поселения к отопительному сезону 2022-2023 г, руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение», Администрация Киселевского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу по проверке  готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Киселевского сельского поселения к отопительному периоду 2022 – 2023 гг. (Приложение № 1) .

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского   сельского поселения                                                    О.И.Каралкин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Киселевского

сельского поселения

№67 от 11.07.2022г.

.

ПРОГРАММА

по  проверке  готовности теплоснабжающих организаций потребителей

тепловой  энергии Киселевского сельского поселения к

отопительному  периоду  2022 – 2023 гг.

1.  Проведение проверки по оценке готовности к отопительному  периоду  для  котельных

1.1.  При  оценке  готовности   организаций  к отопительному  периоду  комиссией  Администрации  должны быть проверены  в отношении  данных  организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом  о  теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение  критериев  надежности  теплоснабжения,  установленных  техническими регламентами;

4) наличие  нормативных  запасов  топлива   на  источниках  тепловой  энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-  укомплектованность указанных служб персоналом;

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6)  проведение наладки  принадлежащих  им  тепловых  сетей;

7)  организация  контроля  режимов потребления  тепловой энергии;

8) обеспечение  качества  теплоносителей;

9) организация  коммерческого учета  приобретаемой и  реализуемой тепловой  энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения  потребителей  тепловой  энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие  расчетов  допустимого  времени  устранения  аварийных  нарушений теплоснабжения  жилых  домов

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение  гидравлических и тепловых  испытаний  тепловых  сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных  в  установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных  уполномоченными на осуществление  государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля  органами  местного самоуправления;

14) работоспособность  автоматических  регуляторов при их наличии.

1.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

1.3.   К обстоятельствам, при несоблюдении  которых  в отношении теплоснабжающих  и теплосетевых  организаций  составляется  акт с  приложением  Перечня  с  указанием сроков  устранения  замечаний, относится  несоблюдение  требований,  указанных  в  подпунктах  1, 7, 9и 10 настоящих  Правил.

2.  Проведение проверки  по  оценке  готовности к отопительному периоду  для  потребителей  тепловой  энергии

При  оценке  готовности потребителей  тепловой  энергии к отопительному периоду комиссией  по оценке готовности к отопительному периоду на территории Киселевского сельского поселения должны быть проверены:

1) устранение  выявленных  в  порядке, установленном  законодательством  Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение  промывки  оборудования и коммуникаций теплопотребляющих  установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных  тепловых  пунктов, а  также индивидуальных  тепловых  пунктов;

7) состояние  трубопроводов, арматуры и  тепловой  изоляции  в пределах  тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем  теплопотребления;

10) наличие паспортов  теплопотребляющих  установок, принципиальных  схем  и инструкций  для обслуживающего персонала и соответствие их  действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах  и соплах элеваторов;

14) отсутствие  задолженности  за  поставленные  тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных  ремонтных  бригад  и обеспеченность их материально-техническими  ресурсами  для  осуществления  надлежащей  эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение  испытания  оборудования  теплопотребляющих  установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий  в  соответствии  с  критериями, приведенными в приложении N 3  к  настоящим Правилам.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых  в отношении потребителей тепловой энергии составляется  акт  с  приложением Перечня и  указанием сроков  устранения замечаний, относятся  несоблюдение  требований, указанных  в  подпунктах 8, 13, 14 и 17  настоящих  Правил.

3. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплоснабжающих организаций:

1)  Соглашение об управлении системой теплоснабжения.

2)  График тепловых нагрузок

3) Технические регламенты, устанавливающие критерии надежности теплоснабжения и их соблюдение.

4) Документ о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5) Приказ о создании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, их укомплектованности персоналом, обеспечении персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6) Акты проведения проверки и наладки тепловых сетей.

7) Контроль режимов потребления тепловой энергии.

8) Документ, подтверждающий качество угля.

9) Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения.

10) Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

11)  Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.

12) Документы подтверждающие прохождение проверки знаний руководителя, эксплуатационного персонала, персонала аварийной службы, ответственного за тепловые установки предприятия.

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплопотребляющих организаций:

1) Акты проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

2) Разработка эксплуатационных режимов.

3) Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.