Утверждаю:

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения

____________ Каралкин О.И.

«19» июля  2022 г.

Программа проведения проверки

готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Киселевского сельского поселения к отопительному периоду 2022-2023годы

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке: | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная (газовая) ул. Молодежная № 1 с. Киселево. - Тепловые сети 500м. | 03.08.2022-10.08.2022г. |
| 2 | Котельная пер. Школьный № 4 х.Шахтенки | 03.08.2022- 10.08.2022г. |
| 3 | МБОУ "Киселевская СОШ" ул. Молодежная № 1, с.Киселево | 03.08.2022- 10.08.2022г. |
| 4 | МБОДУ « Малютка» ул.Пушкина № 3, с. Киселево | 03.08.2022- 10.08.2022г. |
| 5 | МБОУ "Шахтеновская СОШ" пер.Школьный № 4, х.Шахтенки | 03.08.2022- 10.08.2022г. |
| 6 | Киселевский СДК | 03.08.2022- 10.08.2022г. |
| 7 | Павловский СДК | 03.08.2022- 10.08.2022г. |
| 8 | Черниковский СДК | 03.08.2022- 10.08.2022г. |
| 9 | Коминтерновский СК | 03.08.2022- 10.08.2022г. |
| 10 | Богненовский СК | 03.08.2022- 10.08.2022г. |
| 11 | Администрация Киселевского сельского поселения | 03.08.2022- 10.08.2022г. |

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду  должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14.

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплоснабжающих организаций:

1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения.

2. График тепловых нагрузок

3. Технические регламенты, устанавливающие критерии надежности теплоснабжения и их соблюдение.

4. Документ о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5. Приказ о создании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, их укомплектованности персоналом, обеспечении персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6. Акты проведения проверки и наладки тепловых сетей.

7. Контроль режимов потребления тепловой энергии.

8. Документ, подтверждающий качество угля.

9.  Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения.

10. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

11. Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.

12. Документы подтверждающие прохождение проверки знаний руководителя, эксплуатационного персонала, персонала аварийной службы, ответственного за тепловые установки предприятия.

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплопотребляющих организаций:

1. Акты проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

2. Разработка эксплуатационных режимов.

3. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.